ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE PER CHIRURGIA PLASTICA

Aggiudicazione per singolo Lotto

LOTTO N.1	 N.1 DERMATOMO   ELETTRICO      Importo a base d’asta Euro 10.000,00

Dermatomo elettrico, autoclavabile, completo di manipolo, centralina elettrica, cavo elettrico, cassetta autoclavabile, placche e cacciavite.

Caratteristiche

Il peso del manipolo non deve essere superiore ad un chilogrammo;

la velocità non deve essere inferiore a 5500 cicli/minuto;

La sterilizzazione in autoclave deve avvenire a circa 132/133 gradi centigradi per circa 4-6 minuti;

I tempi di essiccamento non devono superare gli 8 minuti circa;

L’impugnatura del dermatomo deve essere ergonomia.

Deve comprendere le placche per regolarizzare le dimensioni della larghezza del prelievo di cute con le seguenti dimensioni:

placca da     2,5 cm

placca da     5    cm

placca da    7,5  cm

placca da  10,00cm

La Ditta deve:

- specificare se è necessario o meno la lubrificazione della strumentazione ad ogni sterilizzazione. Se la risposta è positiva specificare il tipo di materiale da utilizzare per la lubrificazione;

- elencare il materiale di consumo  ( lame sterili, viti per placche ecc.) necessario per l’utilizzo del dermatomo ed il relativo costo.

LOTTO N.2   MESH GRAFTER Importo a base d’asta 5.000,00

Composto da tre diversi rulli per l’espansione degli innesti cutanei. Apparecchio autoclavabile per trattare lembi di pelle prelevati portandoli ad una struttura reticolare. Con possibilità di ingrandire il lembo iniziale con rapporti : 1,5 – 2 – 3 – 4. Completo dei seguenti accessori:

1) Cassetta di sterilizzazione autoclavabile;

2  Manico di arresto autoclavabile;

3) Rulli resettori di espansione per ingrandimenti:

1,5/1 – 2/1 – 3/1 – 4/1.

Materiale: Supporti per innesti da 20 cm  n.100 pezzi

LOTTO N.3 N.2 CASCHI CON LUCE FRONTALE Importo a base d’asta Euro 10.000,00

Caschi a luce fredda con lampada xenon completi di sorgente luminosa. I caschi devono avere caratteristiche avanzate di ergonomicità e leggerezza. Il sistema ottico di distribuzione della luce deve avere un angolo di visuale non inferiore ai 180° e con supporto di direzione sterilizzabile in autoclave. Deve essere completo di n.1 lampada e di n.1 cavo ottico.

LOTTO N. 4        TRAPANO CHIRURGICO Importo a base d’asta Euro  15.000,00

Trapano a media velocità, (Velocità operativa max:25.000 giri/min. ad attivazione progressiva

Impostazione velocità:da 1.000 a 25.000 giri/minuto programmabile con incrementi di 2.000 giri/minuto

Coppia motrice:4,32  N x cm.Forza di estrazione della  fresa: superiore ai 5,4 Kg.)

micromanipolo versatile  con caratteristiche tali da renderlo utile nelle procedure di foratura, taglio e scultura delle piccole ossa. Adatto in specialità quali l'ortopedia, la chirurgia pediatrica, la chirurgia maxillofacciale e di plastica ricostruttiva.

Con un rapporto coppia/velocità che, permette di ottenere un ideale approccio chirurgico in quei casi ove sia richiesta una velocità non elevata con un'adeguata "forza torcente".

Da poter comandare manualmente attraverso una leva di comando o mediante  comando a pedale, autoclavabile.

La leva per il comando manuale deve essere asportabile. Questo permette l'uso opzionale di una leva di lunghezza superiore e migliora l'ergonomia del manipolo durante l'utilizzo col comando a pedale.

Con modalità semplice e rapida di inserimento e bloccaggio delle frese

L’apparecchio deve essere di peso contenuto e di lunghezza ridotta per consentire la massima visibilità del campo operatorio.

Completo di un’ampia varietà di lame, frese e accessori:

- Attacco angolato 20° per frese lunghe

- Attacco angolato 20° per frese extra lunghe

- Attacco contrangolo 70° per frese corte

- Attacco contrangolo 90° per frese corte

- Attacco retto per frese medie

- Attacco retto per frese lunghe

- Attacco retto per frese extra lunghe

- Attacco retto per laminectomie per frese lunghe

- Attacco retto con protezione tissutale per frese lunghe

- Leva di ricambio per azionamento manipoli

- Leva di ricambio lunga per azionamento manipoli

CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE:

L'apparecchiatura é provvista del marchio CE.

LOTTO N.5           N.1 Tourniquette Importo a base d’asta Euro 7.000,00

Apparecchio con due cavi di connessione e cavetto di calibrazione. Portatile o montabile su apposito sostegnoCon supporto a rotelle per ATS. Completo di Bracciali riutilizzabili e Bracciali sterili.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 220V – 50 – 60 Hz circa

Potenza di entrata 53 Watt circa

Gamma di pressione del bracciale: 50 – 475 mm Hg circa

Regolazione della pressione: +/ - 3 mmflg rispetto al valore preselezionato circa

Precisione della pressione +/ - 4 mmHg circa

Batteria + caricabatteria incorporato: 12V – 1.9 Ah circa

Tempo di scarica della batteria: 60 minuti minimo circa

Conforme alle Direttive CE.

LOTTO N. 6            Microscopio operatorio   Importo a base d’asta Euro 60.000,00

Microscopo operatorio per microchirurgia su stativo mobile a sblocchi elettromagnetici, dotato di sistemi per la movimentazione servo-assistita e per il bilanciamento permanente costituito da:

Corpo ottico autobilanciato a basso profilo completo di

sensori per la movimentazione servo-assistita ed il mantenimento permanente del bilanciamento del corpo ottico,  obiettivo a focale variabile 230-500, distanza di lavoro variabile elettricamente da 230 mm a-500 mm; focusing micrometrico motorizzato interno comandabile dalle impugnature o dalla pedaliera; tubo binoculare a inclinazione variabile di 200° e ruotabile di 360° per chirurgo principale, completo di oculari 10x

Stativo a pavimento a frizioni elettromagnetiche di ingombro limitato in sala operatoria, braccio articolato con ammortizzatore a gas, supporti per l’alloggiamento moduli video;

movimenti di rotazione e traslazione a freni elettromagnetici autocalibranti dotati di sistema elettrico di controbilanciamento fine  gestito dal software attraverso sensori, Software di gestione e display LCD per il controllo di tutte le funzioni dell’apparecchio, bilanciamento

programmazione dei settaggi personalizzati, controllo funzioni,

Pedaliera a 12 funzioni con joystick per il controllo del tilting micrometrico.

Poltrona operatoria a sollevamento elettrico dotata di Colonna a sollevamento elettrico, regolazione per avanzamento o arretramento  del sedile rispetto all’asse verticale della colonna, regolazione altezza e distanza dal sedile dello schienale, regolazione supporti braccio attraverso 5 snodi per il raggiungimento di qualsiasi posizione spaziale desiderata

ACCESSORI OPZIONALI

Dispositivo di coosservazione stereoscopica laterale, contrapponibile a 180°, mobile su tre assi, con possibilità di rotazione dell’immagine di 360°,

Mini-Telecamera colori digitale 3CCD ad alta risoluzione rimovibile con centralina di controllo

remota (Out: BNC, Y/C, RGB, DV)

Recorder digitale DVD

Monitor LCD a matrice attiva da 21”

Dispositivo di videoregistrazione ad alta risoluzione ed archiviazione digitale di

filmati e immagini medicali

Le apparecchiature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà alla apparecchiatura proposta di essere presa in considerazione.

AGGIUDICAZIONE :

L’aggiudicazione dei lotti n. 1) 2) 3) 4) e 5) della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. b) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, di seguito riportati.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

L’aggiudicazione del lotto n.6)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. b) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, di seguito riportati.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 20 |
| Adattabilità alle esigenze del personale | 10 |
| Funzionalità, praticità d’uso, sicurezza | 7 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 40 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 50 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 50 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 50 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

Contratto Full-Risk (Lotto n.6)

L’Offerente, per il periodo post-garanzia, pena l’esclusione, dovrà proporre un contratto di manutenzione “Full-Risk”, per il periodo restante  oltre i due di garanzia obbligatoria e quelli proposti nel servizio post-vendita e, comunque, non oltre la vita utile del sistema offerto presumibilmente corrispondente a sette anni in tutto escluso 24 mesi di garanzia obbligatoria.

Il contratto di manutenzione “full-risk”:

- sarà vincolato per gli anni restanti e, comunque, non oltre la vita utile delle apparecchiature, il cui costo annuo sarà adeguato esclusivamente in relazione agli aggiornamenti ISTAT riferiti all’ultimo anno del triennio precedente.

- decorrerà a far data dal termine del periodo di garanzia, e potrà essere risolto anticipatamente con preavviso di quattro mesi da parte della SA per motivate ragioni sopravvenute.

- dovrà comprendere tutti gli aggiornamenti ove previsti sui software di sistema (ed eventuale hardware associato a tali aggiornamenti: ad es.: elaboratori, interfacce e periferiche e, sui software di elaborazione acquisiti con gara) senza che ciò comporti costi aggiuntivi;

- sarà valutato, comparativamente in fase di aggiudicazione, unitamente al costo offerto per l’apparecchiatura;

- non dovrà prevedere costi aggiuntivi per tutti i consumabili previsti, per le parti di ricambio, le spese di viaggio, i diritti di chiamata ecc…

La quotazione economica del contratto Full-risk deve essere riportata tassativamente, pena l’esclusione, nella busta contenente Offerta economica, Busta C