ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE PER IL LABORATORIO ANALISI

Aggiudicazione per singolo Lotto

LOTTO N.1	Importo a base d’asta Euro 8.000,00

N.1 Cappa a flusso laminare

- flusso unidirezionale verticale,

- classe II-A,

- piano di lavoro forellinato o cieco;

- schermo frontale in cristallo multistrato antisfondamento ad apertura basculante;

- filtrazione dell’aria mediante filtri HEPA H 14;

- lampada germicida U.V. programmabile;

- pannello regolazione comandi;

- dotata di allarmi;

- visibilità operativa superiore a 530 mm;

- presa elettrica;

- rubinetto per vuoto;

- struttura portante e camera di lavoro in acciaio inox a settori rimovibili con vasca di raccolta liquidi;

- visualizzazione della velocità del flusso laminare,delle ore di funzionamento della cappa e dei filtri assoluti;

- dimensioni area di lavoro minime:1200x550x600 h mm;

- conformità a tutte le normative relative alla sicurezza dell’operatore.

La cappa dovrà avere la possibilità di eseguire la manutenzione completa dal fronte della cappa, inoltre dovrà essere possibile impostare il programma di decontaminazione.

LOTTO N.2    Importo a base d’asta (Euro 5.000,00 +15.000,00) = Euro 20.000,00

N.1 CENTRIFUGA REFRIGERATA  E N. 1 CENTRIFUGA PER MICROPROVETTE

n.1 Centrifuga  refrigerata programmabile completa di accessori per il funzionamaento.

dotata di:

- controllo a microprocessore  con interfaccia uomo-macchina semplificata  ANNITA IIIR;

ogni parametro  (temperatura, RPM, min.,) è regolato da tasti-cursore dedicati.

- refrigerazione potente e precisa. Il gas refrigerante e l'isolamento è privo di CFC e HCFC

Identificazione software della famiglia di rotori utilizzata

- Velocità da 300 a 6.500 RPM  con incremento di 10-100 RPM

- 5 rampe lente di accelerazione e di decelerazione programmabili; tasti dedicati per

l'inserzione rapida della funzione (SOFT ACL e SOFT DCL)

- Impostazione  del tempo di centrifugazione  da 1 a 99 min.

- Sensore disequilibrio elettronico-accelerometrico

- Sistema di trascinamento a trazione diretta

- Motore ad induzione senza spazzole

- Camera in acciaio inox

- Equipaggiamenti rotanti, ad inclinazione fissa, aerodinamici; con teste rotanti, porta provette, porta micropiastre a chiusura ermetica certificata dal CAMR di Porton Down; accessori per citologia.

- Blocco di sicurezza del coperchio con apertura di emergenza.

- Rumorosità < 62 dBa

n.1 Centrifuga per microprovette refrigerata autobilanciante completa di accessori per il funzionamaento.

- Deve avere un carico di circa  48 provette da 0,5 ml.

- max RCF 21.000

- impostazione digitale del tempo di centrifugazione da 1 sec. a 99 min. con step di 1 sec. + funzionamento in continuo

- impostazione dei parametri di centrifugazione con tasti dedicati con possibilità di impostare i parametri di velocità in RPM o gravità

- impostazione della velocità da 1.000 a 15.000 RPM

- HOLD – tasto dedicato con funzione di centrifugazione temporanea ; tenuto premuto consente la centrifugazione sino al rilascio senza limiti di tempo

- 2 profili di accelerazione selezionabili con tasto dedicato (rapida e lenta)

- 3 profili di decelerazione selezionabili con tasto dedicato (rapida, lenta e per inerzia)

- refrigerazione con intervallo programmabile da –9°C a +40°C con incrementi di 1°C

- motore ad induzione senza spazzole per consentire una ridotta manutenzione

- blocco del coperchio con rotore in movimento

LOTTO N. 3         Importo a base d’asta Euro 3.500,00

N.1 FRIGOCONGELATORE VERTICALE

- Campo di utilizzo della temperatura congelatore da  -15 a  -25 °C

- Campo di utilizzo della temperatura frigorifero da  +1 a +15 °C

- Struttura monocorpo con vani indipendenti e separati l’uno dall’altro

- Rivestimento interno in acciaio inox

- Porte reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica

- Presenza di resistenza colletto sulla porta del congelatore

- Fermo porta a 90°

- Possibilità di chiusura con chiave

- Pulsante micro porta per comando luci interne

- Pannello di controllo con pulsante on/off e termostato elettronico

- Presenza di almeno tre ripiani mobili per ogni vano

- Volume utile totale di circa 260 litri

- Due gruppi compressori indipendenti, con condensatore ventilato

- Sbrinamento elettronico del frigo e manuale del congelatore

- Assorbimento totale di circa 635W e appartenenza alla classe climatica 5 iso

- Dimensioni interne per ogni vano circa 54 cm larghezza, 42 cm profondità, 64 cm altezza

- Dimensioni esterne totali circa 64 cm larghezza, 57 cm profondità, 170 cm altezza

LOTTO N. 4             Importo a base d’asta Euro 10.000,00

##### N.1 Termostato per batteriologia

- Range di temperatura da +5 sopra la temperatura ambiente a +80 °C

- Capacità 120 lt

- Camera interna in acciaio inox

- Termoregolazione digitale

- Pannello di comando a membrana

- Circolazione forzata di aria calda

- Controsportello trasparente con guarnizione di tenuta

- Piani in acciaio

LOTTO N.5                    Importo a base d’asta Euro 2.000,00

#### N.2 Agitatori a piatto rotante

- Agitatore per colture cellulari, per flaconi in plastica o vetro(dim :diam 108/121 x 550 h mm)

- Struttura modulare con base motore  e n. tre vassoi

- Barre rotanti senza lubrificanti

- Velocità di rotazione  regolabile da 0,25 a 5,3 rpm

- Allarme di rotazione e sistema di back-up batteria

LOTTO N.6                Importo a base d’asta Euro 20.000,00

N.2 ARMADI FRIGORIFERO

- Controllo elettronico digitale a microprocessore delle funzioni

- Temperatura di esercizio 4 °C con campo di regolazione da +2 a +8 °C

- Rivestimento esterno in allumino

- Guarnizioni magnetiche e chiusura automatica

- Fermo porta a 90°

- Chiusura con chiave

- Capacità 330 lt circa

- Almeno 4 ripiani interni regolabili in altezza

- Refrigerazione ventilata con temperatura uniforme

- Compressore ermetico con condensazione ad aria, ventilato

- Sbrinamento automatico

- Dimensioni interne (LxPxH) mm 470x470x1480 circa

L’armadio frigorifero deve essere dotato di termostato elettronico HACCP e deve avere la predisposizione per l’allarme a distanza.

LOTTO N.7               Importo a base d’asta Euro 5.000,00

N.1 Lettore per micropiastre

- Strumento completamento automatico per test ELISA su micropiastre da 96 pozzetti

- Capace di processare fino a 10 metodiche simultaneamente su 4 piastre

- Possibilità di memorizzare la curva di calibrazione e riverifica su uno o più punti a scelta

- Dispensazione dei campioni previa eventuale diluizione

- Dispensazione dei reagenti alloggiati in rack dedicati

- Sensore di livello tipo capacitivo/frequenza

- Lavaggio e dispensazione delle piastre indipendenti

- Incubazione di piastre in modalità statica,a temperatura controllata e a temperatura ambiente

- Lettura fotometrica in automatismo con filtri selezionabili

- Visualizzazione di tutti i parametri analitici,cut-off,curve standard,risultati

- Software gestionale

- Possibilità di Interfacciamento bidirezionale

- Stampante grafica

- Accesso random con esecuzione per strip

- Barcode reader

LOTTO N.8 Importo a base d’asta Euro 36.000,00

Microscopio 1  N.1

- Stativo microscopio modulare ad alta ergonomicità

- Sistema ottico ad infinito con distanza parafocale di 60mm

- Sistema di messa a fuoco che permette la messa a fuoco e la traslazione contemporaneamente e con la stessa mano

- Movimento macro e micrometrica con dispositivo di blocco;

- Portaobiettivi quadruplo incorporato;

- Alimentatore 20/30w incorporato nello stativo;

- Portacondensatore regolabile in altezza

- Lente di campo senza diaframma di campo

- Trattamento antimuffa delle ottiche e del percorso ottico

- Tavolino portapreparato trattato antiabrasione con traslatore meccanico x,y.

- Cappa copristrumento.

- Lampada alogena 6v20w

- Tubo trioculare  divisione luce 100/0

- Oculare CFI E 10x campo 20 (2 pz.)

- Condensatore  di Abbe A.N.1,25

- Filtro blu 33mm. in vetro

- Obiettivo CFI E planacromatico 4x A.N.0,10 dist.lav.30mm.

- Obiettivo CFI E planacromatico 10x A.N.0,26 dist.lav.7mm.

- Obiettivo CFI E planacromatico 40x A.N.0,65 dist.lav.0,65mm.

- Obiettivo CFI E planacromatico 100x oil A.N.1,25 dist.lav.0,23mm.

- Flacone olio per immersione 8cc.

- Cavo di alimentazione

- Kit per montaggio fotocamera digitale o sistema tv  composto da adattatore per uso del passo C su tubi trioculari  e adattatore passo C per tubi ISO

- Fotocamera digitale completa di alimentatore a rete e software per visualizzazione immagini per sistemi operativi Windows e Mac.

Microscopio (2)  N.1

- Stativo microscopio, a tavolino centrabile, in pressofusione e modulare

- Predisposizione per tutti i metodi di osservazione come fluorescenza, contrasto di fase, contrasto di rilievo, DIC, campo scuro e microscopia confocale.

- Macro regolabile  e micrometrica con ghiera di blocco

- Porta tavolino con sistema di centraggio fine e possibilità di rotazione del tavolino per applicazioni speciali come bilanciamento effetto 3D in osservazioni DIC o polarizzazione

- Cassetta  filtri a rapido inserimento

- Alimentatore interno con illuminazione alogena 12v 100w

- Unico dispositivo che assicura una corretta illuminazione per documentazione digitale ad alto livello.

- Sistema ottico ad infinito con distanza parafocale di 60mm

- Cavo di alimentazione

- Edicola portalampada precentrata

- Lampada alogena 12v 100w

- Tavolino rettangolare 159x243mm. traslazione 78x54 mm.,  ruotabile di 220° e centrabile, superficie antigraffio

- Portavetrini a due posizioni

- Tubo di osservazione con uscita foto/tv

- Tubo trioculare  divisione luce 100/0

- OCULARI :

Oculare CFI 10x M con reticolo fotografico

Oculare CFI 10x campo 22

- CONDENSATORE  PER  CAMPO CHIARO , SCURO , E CONTRASTO DI FASE :

Condensatore universale a torretta A.N.0,90 BF,DF,shutter,Ph1,Ph2     	e Ph3

Portaobiettivi sestuplo

- CORREDO OTTICO PER CAMPO CHIARO , SCURO ,  E CONTRASTO DI FASE :

Ob.CFI planacromatico 2x A.N.0,06 d.l.7,5mm.

Ob.CFI planacromatico DL 10x A.N.0,25 d.l.11mm. Ph1

Ob.CFI planacromatico DL 20x A.N.0,4 d.l.1,3mm. Ph1

Ob.CFI planacromatico DL 40x A.N.0,65 d.l.0,57mm. Ph2

Obiettivo CFI  planacromatico 100x oil A.N.1,25 dist.lav.0,17mm.

- DISPOSITIVO  PER EPIFLUORESCENZA

Epi-illuminatore universale con torretta portafiltri a 6 posizioni a rapido ricollocamento.

Dispositivo per l'eliminazione del rumore di fondo in fluorescenza con aumento del contrasto.	Shutter ad inserimento frontale, diaframmi di campo ed apertura centrabili.

Slitte con filtri di attenuazione e slitta per ulteriori filtri di 	eccitazione.

Possibilità di osservazioni episcopiche in campo chiaro, scuro, 	polarizzazione e DIC.

Lente colletrice  con correzione aberrazioni cromatiche

Portalampada 100w

Lampada mercurio 50w

Starter 50w con contatore

- FOTOCAMERA DIGITALE PER MICROSCOPIA

Corpo camera digitale ris.totale 5,2 milioni di pixels.

Formato immagine effettivo 2560x1950 con salvataggio in Jpeg o BMP.

Live immagine superiore a 15 frame per sec.

Sensibilità 2400 lux circa 260 ISO, esposizione da 1/1000 a 60 sec.

Connessione al microscopio tramite passo C standard.

Unità di controllo per connessione diretta a PC tramite interfaccia USB-2

Cavo di connessione a controller

Cavo di connessione USB2.0 per PC

Cavo di alimentazione

Adattatore passo C

Adattatore per uso del passo C su tubi trioculari

Le apparecchiature/attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà alla apparecchiatura proposta di essere prese in considerazione.

AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione dei lotti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. B) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità di seguito riportati:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

L’aggiudicazione del lotto n.8)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. b) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, di seguito riportati.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 20 |
| Adattabilità alle esigenze del personale | 10 |
| Funzionalità, praticità d’uso, sicurezza | 7 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 40 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 50 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 50 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 50 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

Contratto Full-Risk (Lotto n.8)

L’Offerente, per il periodo post-garanzia, pena l’esclusione, dovrà proporre un contratto di manutenzione “Full-Risk”, per il periodo restante  oltre i due di garanzia obbligatoria e quelli proposti nel servizio post-vendita e, comunque, non oltre la vita utile del sistema offerto presumibilmente corrispondente a sette anni in tutto escluso 24 mesi di garanzia obbligatoria.

Il contratto di manutenzione “full-risk”:

- sarà vincolato per gli anni restanti e, comunque, non oltre la vita utile delle apparecchiature, il cui costo annuo sarà adeguato esclusivamente in relazione agli aggiornamenti ISTAT riferiti all’ultimo anno del triennio precedente.

- decorrerà a far data dal termine del periodo di garanzia, e potrà essere risolto anticipatamente con preavviso di quattro mesi da parte della SA per motivate ragioni sopravvenute.

- dovrà comprendere tutti gli aggiornamenti ove previsti sui software di sistema (ed eventuale hardware associato a tali aggiornamenti: ad es.: elaboratori, interfacce e periferiche e, sui software di elaborazione acquisiti con gara) senza che ciò comporti costi aggiuntivi;

- sarà valutato, comparativamente in fase di aggiudicazione, unitamente al costo offerto per l’apparecchiatura;

- non dovrà prevedere costi aggiuntivi per tutti i consumabili previsti, per le parti di ricambio, le spese di viaggio, i diritti di chiamata ecc…

La quotazione economica del contratto Full-risk deve essere riportata tassativamente, pena l’esclusione, nella busta contenente Offerta economica, Busta C