ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SALA AUTOPTICA  PER ANATOMIA PATOLOGICA

Aggiudicazione unico Lotto

N. 1 CELLA MORTUARIA FRIGORIFERO

#### Struttura realizzata con pannelli prefabbricati modulari in lamiera di acciaio zincata e preverniciata bianca con sportelli di servizio colorati in azzurro.

Pavimento interno delle stesse caratteristiche dei pannelli ma con rivestimento interno in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304 rigidizzato e rinforzato per carichi interni, scarico delle acque di condensa con piletta sifoide.

N.2 barelle portasalme realizzate totalmente in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304 , scorrevoli su 2 apposite guide telescopiche, sempre in acciaio inossidabile, con ruote in gomma per una facile e silenziosa movimentazione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 		0°C.

CAMPO DI TEMPERATURA: 		Da 0°C a +10°C

DIMENSIONI:  				Esterne: mm. 900 x 2260 x 2030 (L,P,H)

L'isolamento termico è ottenuto con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità sotto forte pressione (tecnica ""sandwich""). Spessore isolamento: 80 mm.

#### Sistema refrigerante completamente sigillato, posto nella parte superiore della camera, dotato di una unità condensatrice atta al raffreddamento della camera Evaporatore a ventilazione forzata.

Circuito frigorifero funzionante con fluido frigorigeno R 134a, non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.

Trattamento interno dell’aria con aeroevaporatore interno a ventilazione forzata, completo di batteria in tubo di rame alettato, carrozzeria in alluminio e bacinella di raccolta dell'acqua di condensa. Resistenza elettrica (alimentazione 220 Volt) per lo sbrinamento del pacco evaporatore.

Sistema di sbrinamento elettrico, automatico e/o manuale, con interruttore e spia segnalazione posti sul pannello comandi. Evaporazione automatica delle acque di condensa.

#### Completo di sistema di regolazione e controllo elettronico a microprocessore, e di sistema di allarme acustico e visivo, per assenza energia elettrica, batteria tampone in avaria, temperatura.

#### N. 1 TAVOLO AUTOPTICO

Realizzato totalmente in acciaio inossidabile AISI 304-18/10 con saldature a filo continuo senza porosità.
Piano di lavoro inclinato verso lo scarico. Scarico a griglia diam. 60 mm. Bordo perimentrale antidebordante.

Angoli arrotondati per facilitare la pulizia e la disinfezione per la sicurezza del Settore.

Vasca di testata mm. 500 x 400 x 220 H. circa, completa di scarico e troppo pieno.

Basamento a colonna diam. 750 mm. fissabile a pavimento con quattro perni automatici.

Servizi in dotazione per ogni tavolo:

- piano di lavoro con quattro ripiani poggianti sul piano di lavaggio sottostante

- acqua calda e fredda con erogatore a doccia mobile per il piano di lavoro, fissato sulla colonna centrale

- doccia mobile fissata in prossimità della vasca di testata

- sistema di lavaggio del piano con ugelli posti su tutto il perimetro del tavolo con comando del sistema manuale

- sistema di aspirazione liquidi.

- sistema di aspirazione fumi e ricambio aria del tavolo realizzato con motore

- presa elettrica monofase + terra da 10A.

Piano ad altezza fisso a mm. 850

#### DIMENSIONI:

mm. 2720 x 900 x 850 (L,P,H)

N. 1 TAVOLO DI DISSEZIONE BA 91

Realizzato totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 con saldature a filo continuo senza porosità.

Piano di lavoro realizzato a due sezioni di cui n.1 con vasca da cm. 50x 40 x 20 H circa, completa di troppopieno e scarico.

Zona sottostante sagomata per la raccolta di liquidi, inclinata verso lo scarico.

Angoli arrotondati per facilitare la pulizia e la disinfezione per la sicurezza del Settore.

Canale di presa per l'aspirazione dell'aria dai ripiani e dalla vaschetta con coperchio asportabile.

Lateralmente a questa zona sono posizionati degli ugelli per il lavaggio completo dell'area.

Parte posteriore asportabile per l'accesso alle tubazioni.

La struttura deve essere ancorata e sigillata sul pavimento del locale di installazione.

#### SERVIZI IN DOTAZIONE:

sistema di aspirazione fumi e ricambio aria del tavolo realizzato con motore centrifugo avente una portata di aria pari a 2000 mc/h a bocca libera con tubazioni di scarico da portare all'esterno,

N. 1 CARRELLO ELEVATORE IDRAULICO

realizzato con struttura portante in acciaio verniciato.

Sollevabile in altezza (da mm 270 minimo  a mm 1750 massimo) per mezzo di due pistoni idraulici comandati da apposita pompa e con facile azionamento a pedale. Dotato di rulli scorrevoli su cuscinetti per il facile caricamento della barella. Blocco manuale per evitare il movimento della barella durante la fase di trasporto.

Quattro ruote, di cui due piroettanti, per lo spostamento, le anteriori con blocco a pedale.

Dimensioni. mm 2500x480x270-1750 H.

N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI DA CIRCA cm 120 x50 x 200 h.

Certificazione in accordo alle normative EN-14470-1 con resistenza al fuoco di oltre 90 minuti

Costruzione in lamiera d’acciaio ad elevata resistenza dalla corrosione.

Certificato on conformità ai valori limite secondo le norme DIN 4102

Dispositivo per apertura e chiusura automatica delle ante con sensore a fotocellula.

Anta a soffietto con dispositivo di chiusura automatica delle porte

e dei cassetti in caso di superamento della temperatura esterna di 47°C.

Allestimento interno di ciascun vano con 4 cassetti a vasca,

estraibili su guide con elevata portata di carico.

Aerazione nella parte superiore dell’armadio con ingresso e uscita aria.

Valvole tagliafuoco posta sul condotto di uscita dell'armadio.

Segnaletica di sicurezza per stoccaggio sostanze pericolose.

N.1 ARMADIO DI SICUREZZA A FILTRAZIONE PER IL CONTENIMENTO DI REPERTI SOTTO FORMALDEIDE

# Classe di resistenza al fuoco 90 minuti secondo DIN 12925-1 04.98.

- Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1/1,5/2 pressopiegata a freddo con struttura esterna monolitica verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C

- CHIUSURA delle porte idraulica AUTOMATICA AD OGNI APERTURA - SERRATURA CON CHIAVE

- ASSENZA del montante centrale per una facile estrazione del ripiano

- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell’aria, esente da manutenzione, posti sul cielo armadio.

- FORO espulsione diam. 100 mm.

- CERNIERA antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.

- GUARNIZIONE termodilatante di 3+3 cm. (DIN 4102)

- 3 RIPIANI a vassoio IN ACCIAIO INOX (capacità 9 litri circa) portata 100 Kg. Dim cm. 90 x 39 x 2,5 h.

- Vasca di fondo in acciaio INOX

- MORSETTO di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche.

- PESO 350 Kg.

- DIM CM. 120 X 60 X 200 h.

- Volume 805 lt

- Completo di aspiratore e filtro a  carboni attivi

N. 1 CARRELLOTRASPORTO BARELLA COMPLETO DI BARELLA E COFANO DI  COPERTURA

realizzato con struttura portante totalmente in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304.

Piano di appoggio della barella con guide.

Una barella a vasca realizzata in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304.

Cofano di copertura in acciaio inossidabile con maniglie per il sollevamento.

Guarnizione in gomma per l'appoggio del cofano sulla barella.

Quattro ruote piroettanti, per il facile spostamento, di cui le anteriori con blocco a pedale.

N. 1 ASPIRALIQUIDI

- Dispositivo costituito da una pompa a vuoto per  aspirare i liquidi organici e  raccoglierLi  in un contenitore trasparente

- Possibilità di utilizzare contenitori monouso da smaltire nei rifiuti speciali

- Filtro antibatterico

N. 1 CAPPA CHIMICA DI ASPIRAZIONE PER ISTOLOGIA,  TAGLIO E  DISSEZIONE DEI PEZZIANATOMICI

- Cappa aspirante per autopsie e riduzioni realizzata  in acciaio elettroverniciato con polveri epossidiche antigraffio e antiacido, tutte le parti interne di metallo  in acciaio inox AISI 316

- Sistema di aspirazione all’interno della cappa dotato di tre  canalizzazioni di aria, una bassa per i gas pesanti e due alte per i gas leggeri  e  tutti raccordati a 45 gradi per evitare turbolenza.

- DIMENSIONI ESTERNE: 170x85x270h cm.

- Velocità aria : 0,45 m/sec

- Emissione sonora: 45 dBA

- Alimentazione: 220 o 380 Volts 50 Hz

- Classe di isolamento: seconda

- Peso: Kg 140 circa

- ALLESTIMENTO:

- Piano di lavoro in acciaio inox con bordi anti debordanti con vasca in acciaio cm 30x30, dimensioni cm 160x75

- Pozzetto scarico separato rifiuti biologici

- Trituratore di rifiuti

- Sistema di aspirazione per vapori di formaldeide dal piano di lavoro

- Braccio Doccia flessibile per acqua calda/fredda estensibile su tutta la superficie del piano in modo da facilitare le operazioni di lavaggio del piano stesso.

- Dispensatore di salviette di carta

- Dispensatore di liquidi e disinfettanti con serbatoio di 20 lt. con pompa

- Registratore con microfono orientabile

- Sistema a calamita reggiferri

- Box filtri carbone attivo adatto per formaldeide

- Sistema elettronico del controllo di aspirazione

- Predisposizione per canalizzazione all’esterno

- Elettroaspiratore  220/380 volts, 1,1 Hp, 1600 m3/h

- N.03 prese interne

- Lampada fluorescente

- Quadro elettrico IP65 con quattro prese

- Quadro elettrico con protezioni magnetotermiche

- Sistema allarme esaurimento filtri

- Quadro di comando

- Illuminazione a braccio orientabile

- Sistema di raccolta liquidi in contenitore separato, montato su carrello,  con allarme di troppo pieno

- Certificata IMQ secondo le norme CEI 61010-1 – marchio CE e conforme alle norme di riferimento DIN 12923,12924,12925, BS 7258.

- Costruita secondo gli standard costruttivi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001

N. 1 SET PER AUTOPSIA secondo Schürmann

Valigetta in legno con due vassoi contenente:
	VASSOIO UNO

- 1 coltello per autopsia, grande, con manico in metallo

- 1 coltello per autopsia, piccolo, con manico in metallo

- 1 coltello per autopsia, grande, con manico in legno

- 1 coltello per cartilagine, con manico in legno

- 2 paia di forbici rette, bottonute, 145 mm

- 1 paio di forbici intestinali, 210 mm

- 1 pinzetta anatomica, 160 mm

- 1 pinzetta chirurgica, 2x3 denti, 145 mm

- 1 pinzetta chirurgica,1x2 denti, 250 mm

- 1 sonda guida, 160 mm

- 2 sonde, 250 mm

- 3 aghi per autopsia, semicurvi

- 1 centimetro, 300 mm

- 1 metro a nastro in acciaio, lunghezza 1,5 m

VASSOIO DUE

- 1 sega ad arco con 3 lame

- 1 paio di forbici ossee, 230 mm

- 1 pinza per sequestro, 215 mm

- 1 cesello, larghezza 20 mm, manico in plastica

- 1 martello in metallo

- 1 spezzacranio, in metallo

- 1 mestolo

- 1 porta aghi per microscopia

- 1 asola in metallo C, sterilizzabile a fiamma, 50 mm

- 1 dermatografo rosso

N. 1 SET PER AUTOPSIA STANDARD

Valigetta in legno contenente:

- 3 bisturi con manico in metallo

- 1 coltello per autopsia, piccolo, con manico in metallo

- 1 coltello per cartilagine, con manico in metallo e 	dissettore prossimale

- 1 paio di forbici rette, bottonute, 145 mm

- 1 paio di forbici intestinali, uncinate, 210 mm

- 1 paio di forbici ossee, 230 mm

- 2 pinzette anatomiche, 130 mm

- 1 sega ad arco con lama di riserva

- 2 ceselli

- 1 martello in metallo

- 1 rachiotomo

- 2 cannule, doppie, rette

- 2 rettrattori per muscoli, doppi

- 2 sonde

- 1 provino graduato in vetro, 100 ml

- Aghi per autopsia assortiti

ELETTROSEGA OSCILLANTE ASPIRATA

- Elettrosega per autopsia con sistema di aspiratore integrato.

- Oscillazione della lama e aspirazione comandati dallo stesso interruttore posizionato sull'impugnatura del portalama.

- Corpo della sega  dotato di albero portalama.

- Dispositivo di spegnimento automatico dell'aspirazione 5 secondi dopo l'arresto della sega

- Alimentazione elettrica completamente separata dalla sega e dal contenitore dei rifiuti

- Serie di filtri fino a filtrazione H.E.P.A.

- Lama circolare Ø 51 mm

- Lama circolare Ø 63,5 mm

- Lama circolare Ø 76 mm

- Lama segmentale Ø 51 mm

- Lama segmentale Ø 63,5 mm

- Contenitore del sacchetto raccolta

|  | Importo totale lotto a base d’asta, iva esclusa | € 120.000,00 |
| --- | --- | --- |

Gli arredi e le attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà agli arredi ed alle attrezzature proposte di essere prese in considerazione.

Assistenza

L’assistenza fornita, i tempi di intervento tecnico ordinario e straordinario, saranno oggetto di valutazione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- tempi di intervento e di risoluzione dei guasti;

- indicazione dell’ubicazione del magazzino ricambi ed indicazione della provenienza del personale tecnico adibito all’assistenza.

- Progetto di corsi di formazione

- Altre caratteristiche del servizio di assistenza.

Le apparecchiature/attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà agli arredi ed alle attrezzature proposte di essere prese in considerazione.

Assistenza

L’assistenza fornita, i tempi di intervento tecnico ordinario e straordinario, saranno oggetto di valutazione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- tempi di intervento e di risoluzione dei guasti;

- indicazione dell’ubicazione del magazzino ricambi ed indicazione della provenienza del personale tecnico adibito all’assistenza.

- Progetto di corsi di formazione

- Altre caratteristiche del servizio di assistenza.

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L’aggiudicazione della fornitura avverrà per lotto unico con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. B) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.