ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SALA AUTOPTICA  PER ANATOMIA PATOLOGICA

Aggiudicazione unico Lotto

### Un Tavolo autoptico in acciaio inox, dotato di aspirazione dei vapori e ad altezza regolabile

### Tavolo autoptico completamente (struttura portante, telaio e pannellature) in acciaio inossidabile AISI 316, spessore 15/10, finitura satinata; piano di lavoro realizzato in unico pezzo con saldature a filo continuo senza giunzioni per evitare angoli e fessure, dimensione massima cm. 270 x 85 x 80h.

### Superficie di appoggio rappresentata da piani forati sospesi sopra la vasca, in modo da permettere lo scarico dell’acqua nella vasca di raccolta e l’aspirazione dell’aria dai raccordi inferiori. Al di sotto dei piani forati la struttura è costituita da una vasca di raccolta con lavaggio indipendente in modo da permettere il rapido deflusso dei liquidi.

### Aspirazione / filtrazione dei vapori dal basso (aspirazione perimetrale down-flow, per la captazione alla fonte degli odori e degli aerosol). Filtrazione molecolare e assoluta dell’aria espulsa per l’eliminazione degli odori e degli aerosol patogeni presenti nell’aria. Due velocità di aspirazione; allarme acustico/visivo di aspirazione insufficiente..

### Altezza del tavolo regolabile.

Dotazioni richieste

Miscelatore acqua calda/fredda con doccia estraibile, comando a leva

Almeno n. 2 righe millimetrate in acciaio inox serigrafato, cm. 100

Sifone di scarco con raccordo 1” ¼

Sistema di lavaggio indipendente del piano di lavoro con comando manuale

Lavello cm. 20 x 40 x 200

Lavello cm. 130 x 130 x 130 per scarico in tanica per rifiuti speciali

Aspiratore e filtro vapori in modulo indipendente, dotato di raccordo anche per l’emissione dei vapori; pot. 155W, portata 950 mc/ora, ruorostà max. 62 dBA, velocità aria sul filtro circa 3m/s velocità max, filtro aria in Al2O3; velocità di aspirazione regolabile; contaore per la durata di utilizzazione  del filtro

Predisposizione per lampada a braccio mobile

Accessori richiesti

Bilancia digitale, portata 10 Kg e lettura 1 g

Tritarifiuti

Lampada neon circolare, diametro cm. 35 circa, orientabile e con braccio regolabile, con lente di ingrandimento

Tavolo scorrevole per organi: piano superiore in polietilene, struttura e piano inferiore in acciaio inox 15/10, con scarico laterale per liquidi

Supporto per collo in acciaio inox 15/10 piegato a C

Tavolo portaferri in acciaio inox 15/10 da fissare ad un estremità del tavolo autoptico

Tavolo servitore piccolo in acciaio inox 15/10 ad altezza regolabile, bordo anti  sgocciolamento e tubo di scarico, cm. 18 x 25 x 15/28

Tutte le apparecchiature devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza nazionali e comunitarie.

Un Banco per riduzione reperti

N. 1 banco da lavoro per singolo operatore, dimensioni cm. 130 x 70 x 180.

Struttura interamente in acciaio inossidabile 15/10.

Sistemi di aspirazione anteriore e posteriore con filtri a carbone attivo.

Superficie di appoggio con piani forati estraibile per permettere il deflusso dei liquidi.

Lavello e doccia estraibile per acqua calda e fredda e sistema automatico di lavaggio della vasca di raccolta.

“Dispenser “ per salviette di carta, supporto magnetico per utensili, contaore per durata filtro, lente di ingrandimento con lampada.

Tritarifiuti e prese di alimentazione elettrica.

Una Cella mortuaria frigorifera

N. 1 cella mortuaria frigorifera, 2 sportelli, 2 salme; dimensione circa cm. 230 x 100 x 220; temperatura di esercizio 0°C.

Struttura portante e superfici interne in acciaio inox 18/10; isolamento termico con pannelli in poliuretano espanso, spessore circa 80 mm; pavimento interno in acciaio inox rigidizzato e rinforzato per carichi interni, con scarico delle acque.

Sportelli con chiusura  scatto, posti sul fronte per il prelievo delle barelle, con guarnizioni in gomma e resistenza elettrica anticondensa.

Barelle porta salme in acciaio inox 18/8, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio inox; ruote in gomma, sistema refrigerante tipo monoblocco, premontato e pronto per il funzionamento; evaporatore con ventilazione per assicurare la massima uniformità di temperatura all’interno dela camera.

Sbrinamento automatico elettrico, comandato regolatore-temporizzatore elettronico  e lettura del numero di interventi prefissati giornalmente.

Illuminazione interna della camera con lampade a plafoniera a fluorescenza con interruttore di comando posto sul pannello di comando; regolatore di temperatura a display digitale di grande dimensione e notevole intensità luminosa.

Pannello comandi con spie luminose per: presenza rete, fase di refrigerazione; illuminazione interna, sistema di allarme acustico ed ottico per la segnalazione della risalita della temperatura con accumulatore a ricarica automatica. Registratore grafico della temperatura a carica manuale e diagramma settimanale.

Chiusura con chiavi di sicurezza.

Sistema di estrazione e ricambio dell’aria.

Un Carrello trasporto barella

Carrello di trasporto con cofano di copertura e struttura portante in acciaio inox 18/8.

Piano di appoggio della barella con guide.

Barella a vasca in acciaio inox 18/8; cofano in acciaio inox con maniglie per il sollevamento.

Guarnizione in gomma per l’appoggio del cofano sulla barella.
Quattro ruote pivottanti o a raggi per il trasporto, le anteriori girevoli.

### Set di ferri per sala anatomica

### N. 2 aghi per autopsia della seguente lunghezza: cm 65;  cm 95;  cm.105  e cm. 135

## N. 1 coltello per autopsia, manico in legno della seguente lunghezza lama: mm. 95;   mm. 115; mm.170

## N. 1 coltello per autopsia, manico in metallo, lunghezza lama mm. 195

N. 1 coltello per cervello, manico in metallo lunghezza lama mm. 200 e  mm. 240

N. 1 pinza per osteotomia tipo Langenbeck, mm. 251

N. 1 pinza per osteotomia tipo Semb, mm. 190

N. 1 trephine, diametro mm. 8

N. 1 chiave per trephine

N. 1 spezzacrani mm. 140

N. 1 rachiotomo, mm. 220

N. 1 cesello per rachide spina a sx, mm. 285

N. 1 cesello per rachide spina a dx, mm. 285

N. 1 osteotomo, lunghezza mm. 140  larghezza punta mm. 10

N. 1 osteotomo, lunghezza mm. 205  larghezza punta mm. 15

N. 2 paia di forbici per dissezione, punta smussa, mm. 120  e  mm. 145

N. 2 paia d forbici per dissezione coronarica, punta bottonuta

N. 2 paia i forbici, mm. 115, punta aguzza dritta e punta aguzza ricurva

N. 1 enterotomo, mm. 210 con bottone intero

N. 1 enterotomo, mm. 210 per bottone con sonda

N. 2 costotomi, mm. 230

N. 2 manici per coltello, mm. 260  e  mm. 130

N. 1 mestolo per sangue 150 cc

N. 2 pinze anatomiche e chirurgiche standard, mm.: 145,  180  e 250

N. 2 paia forbici chirurgiche, mm. 150

## N. 1 martello, tipo ombredanne, lunghezza mm. 240

N. 1 saracco con rinforzo mobile sul dorso, mm.270, lunghezza lma mm. 180

N. 1 sega ad arco 350 mm., con lama 215 mm. (18 mm. Spessore lama)

Tutti i ferri devono essere in acciaio inox 18/10

### Valigia con inserti estraibili con strumenti da dissezione sec. Schurmann,

### così composta

### 1 coltello per dissezione grande con manico in metallo rigato

### 1 coltello per dissezione piccolo, con manico in metallo rigato

### 1 coltello per cartilagine, con manico in legno rigato

### 2 paia di forbici dritte, lunghezza cm. 13  e cm. 17,5

### 1 paio di forbici per intestino, lunghezza cm. 21

### 1 paio di forbici per osteotomia, lunghezza cm. 23

### 1 pinzetta anatomica lunghezza cm. 16

1 pinzetta chirurgica, lunghezza cm. 16  e  cm. 28

1 sonda cava, lunghezza cm. 18

2 sonde a bottone, lunghezza cm. 25

3 spilloni parzialmente curvi con gambo lungo

1 scala con suddivisioni in cm. e mm. Lunghezza cm. 30

1 metro a nastro in acciaio, lunghezza m. 2 con suddivisione in cm. e  mm.

1 contenitore per filo con bobina

1 sega ad arco, con lama larga mm. 6

1 sega doppia con 2 lame

1 sega per osteotomia, con forti denti posteriori ed obliqui

1 scalpello piatto, largo cm. 20

1 martello

1 strumento per l’apertura della scatola cranica

1 polverizzatore di talco

1 attingitoio in metallo nichelato

1 occhiello con manico

Armadi esalanti per stoccaggio reperti e reagenti

1 armadio per stoccaggio reperti in formalina con filtro esalante

1 armadio antincendio per stoccaggio fissativi e reagenti

Entrambi, secondo la normativa vigente; dimensioni cm.150 x 50 x 200h circa

|  | Importo totale lotto a base d’asta, iva esclusa | € 120.000,00 |
| --- | --- | --- |

Gli arredi e le attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà agli arredi ed alle attrezzature proposte di essere prese in considerazione.

Assistenza

L’assistenza fornita, i tempi di intervento tecnico ordinario e straordinario, saranno oggetto di valutazione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- tempi di intervento e di risoluzione dei guasti;

- indicazione dell’ubicazione del magazzino ricambi ed indicazione della provenienza del personale tecnico adibito all’assistenza.

- Progetto di corsi di formazione

- Altre caratteristiche del servizio di assistenza.

Le apparecchiature/attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà agli arredi ed alle attrezzature proposte di essere prese in considerazione.

Assistenza

L’assistenza fornita, i tempi di intervento tecnico ordinario e straordinario, saranno oggetto di valutazione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- tempi di intervento e di risoluzione dei guasti;

- indicazione dell’ubicazione del magazzino ricambi ed indicazione della provenienza del personale tecnico adibito all’assistenza.

- Progetto di corsi di formazione

- Altre caratteristiche del servizio di assistenza.

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L’aggiudicazione della fornitura avverrà per lotto unico con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. B) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.