ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE PER IL LABORATORIO ANALISI

Aggiudicazione per singolo Lotto

LOTTO N.1	Importo a base d’asta Euro 8.000,00

N.1 Cappa a flusso laminare

- flusso unidirezionale verticale,

- classe II-A,

- apertura frontale a scorrimento verticale,motorizzata;

- filtrazione dell’aria mediante filtri HEPA;

- lampada germicida U.V.;

- pannello regolazione comandi;

- lampada fluorescente;

- presa elettrica di servizio 4 A;

- rubinetto per vuoto;

- struttura portante e camera di lavoro in acciaio inox;

- visualizzazione della velocità del flusso laminare,delle ore di funzionamento della cappa e dei filtri assoluti;

- dimensioni area di lavoro minime:1200x580x640 h mm;

- conformità a tutte le normative relative alla sicurezza dell’operatore.

LOTTO N.2    Importo a base d’asta (Euro 5.000,00 +15.000,00) = Euro 20.000,00

N. 1 CENTRIFUGA PER MICROPROVETTE E N.1 CENTRIFUGA REFRIGERATA

n.1 Centrifuga per microprovette

- Centrifuga da banco per microprovette standard

- Visore digitale

- Regolazione della temperatura da 0 a 40 °C

- Tempo di raffreddamento dalla temperatura ambiente a 4 °C intorno ai 15 minuti

- Chiusura motorizzata del coperchio

- Tasto di centrifugazione “breve”, separato

- Velocità regolabile da 800 a 13200 rpm

- Tempo di accelerazione alla velocità massima e minima intorno ai 15 secondi

- Coperchio antiaerosol,autoclavabile

- Motore ad induzione,senza spazzole

n.1 Centrifuga  refrigerata programmabile completa di accessori per il funzionamaento.

- elettronica da banco

- controllo delle funzioni mediante microprocessore

- multiprogramma,memorizzazione degli stessi con selezione rapida

- possibilità di utilizzazione di rotori oscillanti e ad angolo fissso

- velocità massima 6500 rpm

- sensore di disequilibrio elettronico-accelerometrico

- sistema di trascinamento a trazione diretta

- motore ad induzione senza spazzole

- coperchio antiaerosol

- dotazione di rotori ed equipaggiamenti per 48 provette da 15 ml

LOTTO N. 3         Importo a base d’asta Euro 3.500,00

N.1 FRIGOCONGELATORE VERTICALE

- Campo di regolazione temperatura congelatore da –10 a –22 °C

- Campo di regolazione temperatura frigorifero da 0 a +10 °C

- Struttura monocorpo con vani indipendenti e separati l’uno dall’altro

- Rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciata o plastificata bianca

- Porte reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica

- Fermo porta a 90°

- Ripiani interni regolabili in altezza

- Due gruppi compressori indipendenti,ermetici con condensazione ad aria

- Serratura di chiusura sportelli

- Controllo delle funzioni con allarme temperatura,acustico-visivo

LOTTO N. 4             Importo a base d’asta Euro 10.000,00

##### N.1 Termostato per batteriologia

- Range di temperatura da +5 sopra la temperatura ambiente a +80 °C

- Camera interna in acciaio inox

- Termoregolazione digitale

- Pannello di comando a membrana

- Circolazione forata di aria calda

- Controsportello trasparente con guarnizione di tenuta

- Piani in acciaio

LOTTO N.5                    Importo a base d’asta Euro 2.000,00

#### N.2 Agitatore a piatto rotante

- Agitatore per colture cellulari, per flaconi in plastica o vetro(dim :diam 108/121 x 550 h mm)

- Struttura modulare con base motore

- Barre rotanti senza lubrificanti

- Velocità di rotazione  regolabile da 0,25 a 5,3 rpm

- Allarme di rotazione e sistema di back-up batteria

LOTTO N.6                Importo a base d’asta Euro 20.000,00

N.2 ARMADI FRIGORIFERO

- Controllo elettronico digitale a microprocessore delle funzioni

- Temperatura di esercizio 4 °C con campo di regolazione da 0 a 10 °C

- Rivestimento esterno ed interno in lamiera di acciaio

- Guarnizioni magnetiche e chiusura automatica

- Fermoposta a 90°

- Piani interni a griglia regolabili in altezza

- Refrigerazione ventilata con temperatura uniforme

- Compressore ermetico con condensazione ad aria, ventilato

- Sbrinamento automatico

LOTTO N.7               Importo a base d’asta Euro 5.000,00

N.1 Lettore per micropiastre

- Lettura fotometrica in automatismo con filtri selezionabili

- Visualizzazione di tutti i parametri analitici,cut-off,curve standard,risultati

- Circa  20 metodiche in memoria

- Stampante grafica

- Accesso random con esecuzione per strip

LOTTO N.8 Importo a base d’asta Euro 36.000,00

N.2 MICROSCOPI

Microscopio (1)

- Microscopio trinoculare

- Stativo metallico stabile con manopole bilaterali coassiali per regolazione macro e micrometrica

- Tavolino traslatore portaoggetti graduato dim130x125 circa

- Corpo binoculare più bulbo verticale per foto o videocamera

- Condensatore di ABBE per campo chiaro con diaframma ad iride regolabile

- Illuminazione in bassa tensione (6 V 20 W) con interruttore e potenziometro  di controllo intensità luminosa

- Coppia oculari 10x plano

- Revolver portaobiettivi quadruplo

- Obiettivi acromatici telescopici (4-10-40)-100 immersione ad olio

Microscopio (2)

- Microscopio trinoculare

- Stativo metallico stabile con manopole bilaterali coassiali per regolazione macro e micrometrica

- Tavolino traslatore portaoggetti graduato dim160x135 circa

- Corpo binoculare più bulbo verticale per foto o videocamera

- Condensatore di ABBE per campo chiaro con diaframma ad iride regolabile

- Sistema di illuminazione a fluorescenza comprendente un illuminatore verticale a epifluorescenza,completo di lente condensatrice,filtro diffusore,diaframma di campo e set di filtri di eccitazione per luce verde e blu

- Dotato di sistema di centraggio lampada fluorescente

- Alimentazione separata tra fluorescenza e luce trasmessa

- Illuminazione in bassa tensione (6 V 20 W) con interruttore e potenziometro  di controllo intensità luminosa

- Coppia oculari 10x plano

- Revolver portaobiettivi quadruplo

- Obiettivi planacromatici telescopici (4-10-40)-100 immersione ad olio

- Obiettivi planacromatici per epifuorescenza 25-40 telescopici

Le apparecchiature/attrezzature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

La non conformità alle caratteristiche non permetterà alla apparecchiatura proposta di essere prese in considerazione.

AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione dei lotti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. B) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità di seguito riportati:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 12 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 15 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 75 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 75 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 75 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

L’aggiudicazione del lotto n.8)  della fornitura avverrà con le modalità di cui all’art. 16, comma 1), lett. b) del D. Lgs 358/92 e s.m. i. sulla base dei parametri del prezzo e della qualità, di seguito riportati.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minimali – peculiarità delle attrezzature offerte | 20 |
| Adattabilità alle esigenze del personale | 10 |
| Funzionalità, praticità d’uso, sicurezza | 7 |
| Anno di immissione sul mercato delle attrezzature | 3 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 40 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |
| C) PREZZO OFFERTO | 50 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Ulteriore garanzia oltre 24 mesi | 5 |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 10 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C)

Le Ditte dovranno indicare separatamente, pena l’esclusione, il costo dell’apparecchiatura proposta.

La Ditta che avrà offerto il costo più basso, riceverà il punteggio massimo di 50 punti.

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:

punteggio = 50 x Pmin / P

dove:	Pmin: prezzo minimo offerto

P: prezzo in valutazione

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

### Certificazioni

Pena esclusione dall’appalto:

- le Attrezzature/apparecchiature offerte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici in possesso di tutte le caratteristiche di cui alla Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

- dovrà essere prodotta formale dichiarazione firmata con indicazione delle prestazioni delle apparecchiature.

Documentazione

Ai sensi della normativa in vigore per i dispositivi medici, i manuali d’uso e manutenzione forniti dalla Ditta aggiudicataria devono essere redatti in lingua italiana.

Ogni Azienda dovrà presentare una lista delle installazioni in Italia come quelle proposte con indicazione dell'anno di installazione.

Contratto Full-Risk (solo per i lotti n.1 e n.8)

L’Offerente, per il periodo post-garanzia, pena l’esclusione, dovrà proporre un contratto di manutenzione “Full-Risk”, per il periodo restante  oltre i due di garanzia obbligatoria e quelli proposti nel servizio post-vendita e, comunque, non oltre la vita utile del sistema offerto presumibilmente corrispondente a sette anni in tutto escluso 24 mesi di garanzia obbligatoria.

Il contratto di manutenzione “full-risk”:

- sarà vincolato per gli anni restanti e, comunque, non oltre la vita utile delle apparecchiature, il cui costo annuo sarà adeguato esclusivamente in relazione agli aggiornamenti ISTAT riferiti all’ultimo anno del triennio precedente.

- decorrerà a far data dal termine del periodo di garanzia, e potrà essere risolto anticipatamente con preavviso di quattro mesi da parte della SA per motivate ragioni sopravvenute.

- dovrà comprendere tutti gli aggiornamenti ove previsti sui software di sistema (ed eventuale hardware associato a tali aggiornamenti: ad es.: elaboratori, interfacce e periferiche e, sui software di elaborazione acquisiti con gara) senza che ciò comporti costi aggiuntivi;

- sarà valutato, comparativamente in fase di aggiudicazione, unitamente al costo offerto per l’apparecchiatura;

- non dovrà prevedere costi aggiuntivi per tutti i consumabili previsti, per le parti di ricambio, le spese di viaggio, i diritti di chiamata ecc…

La quotazione economica del contratto Full-risk deve essere riportata tassativamente, pena l’esclusione, nella busta contenente Offerta economica, Busta C