COMUNE DI POTENZA

UFFICIO DI PIANO

COMPUTO

DELLE

INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE IN SITO E PROVE DI LABORATORIO PER LO STUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO A SUPPORTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI POTENZA

Di seguito vengono riportate le voci relative alle prove da eseguire secondo quanto previsto dal vigente tariffario ufficiale della REGIONE BASILICATA anno 2004 su cui applicare il ribasso offerta.

Le indagini geognostiche dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nei capitolati allegati.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con materiali di ottima qualità e scevri da difetti secondo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di accettazioni materiali, unitamente alle norme tecniche di esecuzione delle principali categorie di lavori.

## CAMPAGNA GEOGNOSTICA

| Tariffa | f | U.M. | Quantità | Prezzo unitario € | Prezzo Totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XII-04 | SONDAGGI A ROTAZIONE |  |  |  |  |
| XII-04-01 | Approntamento di attrezzature per sondaggi e prove in sito, compreso il carico e scarico, conteggiato una sola volta; a) per sondaggi a rotazione. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 673,81 | 673,81 |
| XII-04-04 | Perforazione ad andamento verticale in terreni di qualsiasi natura m. 0 e m. 20 m. 20 e m. 40 |  |  |  |  |
|  |  | ml. | 500 152 | 65,25 76,13 | 32.625,00 11.571,76 |
| XII-04-14 | Prelievo di campioni indisturbati tipo Shelby |  |  |  |  |
|  |  | ml. | 40 | 80,65 | 3.226,00 |
| XII-04-18 | Fornitura di cassette catalogatrici delle dimensioni di circa mi. 0,50-1,00, con scomparti, atte alla conservazione di carote e campioni. |  |  |  |  |
|  |  | cad. | 130 | 25,81 | 3.355,30 |
| XII-05-01 | Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC, in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo la fornitura del pozzetto protettivo; Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a MI. 80 | ml | 650 | 17,65 | 11.472,50 |
| XII-05-04 | Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm. 40x40x40, realizzato in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall'acqua di pioggia, o di scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura o lucchetto; |  | 25 | 110,16 | 2.754,00 |
|  | ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST (S.P.T.) (ASTM 1586-67, ISSXIFE 1976) |  |  |  |  |
| XII-02-49 | Eseguita nel corso di sondaggi a rotazione e realizzata con campionatore tipo Raymond e/o a punta conica, con dispositivo automatico dello sganciamento del maglio del peso di 63.5 kg. ed altezza di caduta di 76 cm., compreso l'onere della presentazione e della elaborazione dei dati, del rapporto sulla prova e quant'altro occorre per dare la prova completa: a) per ogni prova da metri 0 a metri 20 | cad. | 20 | 89,50 | 1.790,00 |

TOTALE VOCE A………………………………………€  67.468,60

- PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

| Rif. | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo € |
| --- | --- | --- | --- |
| XII-01 | PROVE DI LABORATORIO (terre) |  |  |
| XII-01-01 | Apertura e descrizione di campione indisturbato | cad. | 12,91 |
|  | 40 campioni | tot. | 516,40 |
|  | Determinazione delle caratteristiche generali (ASTM D 2216-80, D 2974-87, ASTM D 854, C 127, ASTM D 4253-83, D4254-83) |  |  |
| XII-01-05 | Determinazione del contenuto d’acqua allo stato naturale ( ASTM D2216) | cad. | 7,75 |
|  | 40 campioni | tot | 310,00 |
| XII-01-07 | Determinazione del peso specifico dei granuli (media di almeno due misurazioni) (ASTM D854) | cad. | 38,73 |
|  | 40 campioni | tot | 1.549,20 |
| XII-01-08 | Determinazione della massa volumico allo stato naturale mediante posata idrostatica (ASTM D1188) | cad. | 12,91 |
|  | 40 campioni | tot | 516,40 |
|  | ANALISI GRANULOMETRICHE |  |  |
|  | (ASTM D 421-85, D 422-63, D 1140-71, D 2217-85) |  |  |
| XII-01-12 | Per vagliatura per via secca con un massimo di 8 vagli (ASTM D422) | cad. | 33,57 |
|  | 40 campioni | tot | 1.342,80 |
| XII-0I-16 | Per sedimentazione con areometro, esclusa determinazione del peso specifico (ASTM D422) | cad. | 45,45 |
|  | 40 campioni | tot | 1.818,00 |
|  | Determinazione dei limiti di consistenza (ASTM D 427-83, D 4318-84, D 4983-89) |  |  |
| XII-01-21 | Limite di Liquidità e di Plasticità congiuntamente (ASTM D4318) | cad. | 43,90 |
|  | 40 campioni | tot | 1.756,00 |
|  | PROVE DI ROTTURA PER TAGLIO DIRETTO |  |  |
| XII-01-55 | Prova di taglio diretto consolidata drenata con velocità di deformazione stabilita in base ai valori Cd calcolati in fase di consolidazione (procedura standard 3 provini ) (ASTM D3080) | cad | 325,38 |
|  | 10 campioni | tot | 3.253,80 |
| XII-01-57 | Sovrapprezzo alla prova di taglio diretto per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento-tempo relativi alla fase di consolidazione (procedura standard 3 provini ) ( ASTM D3080) 10 campioni | cad | 30,99 |
|  |  | tot | 309,90 |
| XII-01-56 | Sovrapprezzo alla prova di taglio diretto per la determinazione della resistenza residua, con almeno 6 cicli di taglio dopo il primo (procedura standard 3 provini) (ASTM D3080) | cad | 232,38 |
|  | 10 campioni |  | 2.322,80 |
|  | PROVA DI ROTTURA PER COMPRESSIONE TRIASSIALE, PER CIASCUN PROVINO (ASTM D 2850-87) |  |  |
| XII-01-43 | Prova di compressione riassale CU (consolidata, non drenata) su provini aventi diametro <= 40 mm ed altezza <= 80 mm (procedura standard 3 provini ) con saturazione e misura della pressione dei pori (ASTM D2850) 15 campioni | cad | 263,40 |
|  |  | Tot | 3.951,00 |
|  | PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA |  |  |
|  | (ASTM D 2435-80, D 4186-82, D 4546-85) |  |  |
| XII-01-25 | Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati su provino 20-100 mm,con il mantenimento di ogni gradino per un intervallo di tempo <= 24 ore, con sollecitazione <= 6,4 Mpa,per un numero di 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico (ASTM D2435) | Cad | 154,94 |
|  | 10 campioni | Tot | 1.549,40 |
| XII-01-26 | Sovrapprezzo alla voce precedente per la determinazione dei coefficienti Cv, Eed compresa la preparazione dei diagrammi cedimento-Log t e Eed- Logsvv ( per ogni livello di carico) spazio (ASTM D2435) 10 campioni | cad. | 33,57 |  |
|  |  | tot | 335,70 |  |

##### TOTALE VOCE B……………………….€ 19.531,40

L’importo complessivo dei lavori da eseguire delle voci A+B ammonta a Euro  87.000,00 + IVA