# Lotto 8:immunometria 2

Si richiede:

-N° 1 analizzatore automatico multiparametrico nuovo per la determinazione di esami immunometrici

## -N° 1 Pc completo di stampante e monitor LCD almeno 15”

Requisiti minimi richiesti:

- Strumento automatico di ultima generazione nuovo e non ricondizionato (precisare anno di immissione sul mercato)

- Metodologia in chemiluminescenza,elettrochemiluminescenza o immunoflorescenza

- Utilizzo di provetta primaria di diametro variabile

- Identificazione dei campioni mediante bar-code

- Interfacciamento con host computer e sistema gestionale presente in laboratorio

- Reagenti pronti all’uso (compreso eventuali reagenti ausiliari,diluenti ecc.)

- Cadenza analitica di almeno 180 test ora

- Accesso random e gestione delle urgenze

- Minimo 20 test in linea

- Idoneo gruppo di continuità

- Nessun limite di programmazione test su singolo campione per le metodiche a bordo

- Capacità walk away: almeno 500 test

- Stand-by 24/24

- Controlli di qualità interno su almeno due livelli

- Stabilità dei reagenti a bordo per almeno tre mesi

- Test reflex e autodiluizione (pre e post)

- Sensore di livello e di coagulo

- Inserimento esami urgenti in corso di routine

- Software di gestione in ambiente Windows possibilmente in italiano

- Stampa dei risultati ed archiviazione automatica

- Intervento tecnico entro le 24 ore

- Collegamento bidirezionale con Host computer a sistema di Gestione in uso nel Laboratorio, “ G.L.A.” della ditta A.C.S.  di Trani (BA), eventuale PC con monitor LCD minimo15” per gestione Host Query o Batch, e assistenza software di collegamento.

Caratteristiche auspicabili:

- Caricamento continuo SENZA INTERRUZIONI DELLA ROUTINE

- Campioni urgenti ENTRO 35 MINUTI

- Diluizione automatica SENZA INTERVENTO DELL’OPERATORE

- Ripetizione automatica SENZA INTERVENTO DELL’OPERATORE

- TEMPO PER IL PRIMO RISULTATO max 35 MIN

- TEMPO TOTALE richiesto per effettuare una routine di 100 campioni/giorno  in miscellanea:3 ore

- Interfacciabile in modalità HOST-QUERY

- ASSENZA CARRY OVER

Criteri di valutazione

- Cadenza analitica e tempo del primo risultato 		punti 	20

- Completezza menu operativo (% direttamente proporzionale ai tests offerti                                                                                                 punti 10

3.Caricamento in continuo dei consumabili  	dei reagenti e dei campioni senza interruzione della routine;			                 punti 10

4.Ripetizione automatica dei campioni fuori range e diluizione automatica predefinibile					  		                  punti  5

5.Area reagente refrigerata; conservazione reagenti a bordo	punti	  5

6. Assistenza tecnica, sede e tempi di intervento,manutenzione  periodica programmata                                                                     punti     10

La commissione prima della valutazione stabilirà i relativi punteggi fino al raggiungimento del valore 10

Le offerte devono prevedere ogni altro accessorio utile alla esecuzione dei test,come ad esempio,calibratori,controlli su almeno due livelli per ogni analita, diluenti dedicati e/o consigliati,soluzioni di lavaggio,consumabili,cartucce stampanti ecc.

La ditta offerente deve indicare anche la disponibilità ad offrire gratuitamente piccole parti di ricambio facilmente utilizzabili dal personale di laboratorio in caso di necessaria sostituzione (ad es. aghi dispensazione o campionatori,filtri acqua,eventuali siringhe,O-ring ecc).

Le ditte dovranno far pervenire anche sconto da listino per tutti i tests non richiesti ma implementabili sul sistema proposto.Tale sconto non potrà essere inferiore allo sconto medio praticato per i test offerti nel lotto suddetto.

Le ditte devono impegnarsi a fornire, per ogni analita richiesto, le relative schede di sicurezza

Le offerte delle aziende  relativamente alla tipologia dei test non può essere inferiore al 90%.

La base d’asta per tale lotto è di euro 100000/anno