###### LOTTO  n. 2: EMOCOAGULAZIONE

SISTEMA RICHIESTO :

- N. 1 ANALIZZATORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO DA BANCO, AD ACCESSO RANDOM PER LA DETERMINAZIONE DI ESAMI COAGULATIVI, CROMOGENICI E IMMUNOLOGICI COMPLETO DI WORK STATION GESTIONALE.

-N.1 Pc completo di stampante e monitor LCD almeno 15”,più interfacciamneto con LIS di laboratorio denominato GLA della ditta ACS di Trani

##### CARATTERISTICHE  DI MINIMA  DEL SISTEMA

- Principio di lettura : ottico turbidimetrico

- Produttività di almeno 170 PT/ora

- Campionatore per almeno 60 campioni con caricamento continuo

- Almeno 30 posizioni reagenti di cui almeno 20 refrigerate

- Aghi separati per campioni e reagenti, possibilmente con sensori di livello

- Controllo interno di qualità giornaliero a titolo noto ad almeno due livelli

A) CARATTERISTICHE STRUMENTALI  (MAX 30 PUNTI):

- Numero metodiche in linea contemporaneamente

- Cadenza analitica

- Possibilità di configurare metodiche diverse da quelle proposte dalla ditta costruttrice

- Calibrazioni memorizzabili per ogni metodica.

- Capacità campionatore

- Capacità massima posizioni reagenti refrigerate e non refrigerate.

- Workstation gestionale preferibilmente esterna

- Calcolo del parallelismo dei fattori

B) CARATTERISTICHE REAGENTI  (MAX 20 PUNTI)

Per tutti i reagenti e controlli sarà  valutata la congruità delle confezioni offerte in relazione al numero di test richiesti.

- Reagente per Tempo di Protrombina

- Tromboplastina ricombinante, con valori di ISI prossimi o inferiori a 1

- Stabilità dopo ricostituzione di almeno 7 giorni a temperatura refrigerata, preferibile tampone di ricostituzione dedicato.

- ISI certificato da Laboratori di Riferimento Italiani verso standard di riferimento WHO, secondo la procedura consigliata WHO/ISTH.

- Reagente per Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata

- Reagente liquido pronto all’uso e stabile dopo apertura.

- Preferibile ottenimento mediante procedimenti di sintesi

- Sensibilità alle carenze dei fattori (allegare bibliografia,evidenze scientifiche)

- DETERMINAZIONE DEL FIBRINOGENO: Metodiche derivate da PT e metodo Clauss.

- D-DIMERO: metodica immuno-turbidimetrica automatizzata stabile senza congelamento, dopo l’apertura.

- ANTITROMBINA: Reagente liquido pronto all’uso.Indicarne la stabilità a confezione integra e aperta. Il metodo deve essere specifico e non influenzato dalla presenza del cofattore eparinico II.

C) ADATTABILITA’ ALLE ESIGENZE DEL  SERVIZIO (MAX 5 PUNTI).

D) Assistenza tecnica:modi e tempi di intervento,organizzazione,sede dell’assistenza,hot-line anche durante il sabato (MAX 5 PUNTI )

Numero di determinazioni su base annua:

| PT | APTT | Fibrinog. Clauss | AT | D-Dimero | Proteina S Proteina C | APCres(Fatt V Leiden) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.000 | 9.000 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 1.500 | 500 |

Si richiede inoltre di fornire sconto  per i test in listino non richiesti,ma implementabili e per quelli che verranno nel prossimo futuro aggiunti ,in modo tale che si possa in base alle esigenze di questo laboratorio acquistare da listino sapendone già lo sconto che non deve essere inferiore allo sconto medio ponderato indicato per i test offerti.

Le offerte devono prevedere ogni altro accessorio utile alla esecuzione dei test,come ad esempio,calibratori,controlli per ogni analita, diluenti dedicati e/o consigliati,soluzioni di lavaggio,consumabili,cartucce stampanti ecc.

La ditta offerente deve indicare anche la disponibilità ad offrire gratuitamente piccole parti di ricambio facilmente utilizzabili dal personale di laboratorio in caso di necessaria sostituzione (ad es. aghi dispensazione o campionatori,filtri acqua,eventuali siringhe,O-ring ecc).

La base d’asta per tale lotto è di euro 30000/anno