# Lotto n 3:elettroforesi

Si richiede la fornitura di:

- 1 analizzatore completamente automatico per l’analisi  elettroforetica delle proteine sieriche ed urinarie con la capacità di tipizzazione delle componenti monoclonali e delle proteine di Bence-Jones.

-1 Pc completo di stampante e monitor LCD almeno 15”,più interfacciamneto con LIS di laboratorio denominato GLA della ditta ACS di Trani

Caratteristiche minime:

- Cadenza analitica di almeno 35 SPE/ora e/o 4 immunofissazione o immunosottrazione/ora

- Strumento nuovo di fabbrica e di ultima generazione

- Accesso random

- Carico e scarico in continuo dei campioni

- Possibile utilizzo di provetta primaria con riconoscimento automatico positivo del bar-code

- Possibilità di riconoscere rapidamente le componenti monoclonali(specificare come)

- Utilizzo di piccoli volumi di siero

- Interpretazione del tracciato con quantificazione delle singole componenti proteiche da parte dell’operatore

- Reattivi pronti all’uso

- Bassi volumi di reflui

- Referto personalizzabile

Requisiti preferenziali:

- Ridotti tempi  per l’ottenimento del primo risultato

- Separazione a temperatura controllata

- Tecnica di separazione preferibilmente “capillare”

- Archivio dati pazienti ampio con funzione delta-check

- Esecuzione altre metodiche (EMOGLOBINE)

Allegare seguente documentazione:

- Relazione tecnica caratteristiche strumentali sia dell’hardware che del software

- Relazione tecnica reagenti (conservazione,stabilità, confezionamento e composizione kit, caratteristiche chimiche e classificazione ecc)

- Relazione tecnica organizzazione e supporto

Valutazione tecnica:

| Metodiche e reagenti | punti | Max 10 |
| --- | --- | --- |
| Strumentazione e software | punti | Max 30 |
| Adattabilità al contesto operativo | punti | Max 15 |
| Assistenza tecnica | punti | Max 5 |

L’assistenza tecnica prevede la valutazione di :sede e tempi di intervento,organizzazione,presenza di hot-line anche durante il sabato e i festivi.Sarà la commissione,prima della valutazione ad assegnare i relativi punteggi fino al raggiungimento del valore 5

Numero di determinazioni su base annua:

Elettroforesi delle sieroproteine: 7500

Immunofissazione o immunosottrazione sierica:500

Immunofissazione o immunosottrazione urinaria:500

Estensibilità:elettroforesi dell’emoglobine.

La base d’asta per tale lotto è di euro 30.000/anno