LOTTO N.4

SISTEMA PER ESAME URINE

Si richiede un sistema completo per l’esecuzione dell’esame chimico-fisico e microscopico delle urine, per un numero di test pari a 15.000 su base annua. Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- Analizzatore completamente automatico

- Esecuzione di almeno 200 campioni/ora

- Caricamento dei campioni tramite rack ed identificazione positiva degli stessi

- Aspirazione e dispensazione del campione sulle aree reattive

- Utilizzo di provetta primaria

- Determinazione di almeno 12 parametri (ph, proteine, emoglobina, chetoni, urobilinogeno, bilirubina, glucosio, nitriti, leucociti, peso specifico in rifrattometria, colore ed aspetto)

- PC (videoterminale LCD almeno da 15”), stampante e software di ultima generazione

- Microscopio per lettura dei sedimenti urinari completo di ottiche

- Centrifuga per sedimenti urinari

- Calibratori, controllo di qualità intra (nota 1) ed interlab, vetrini per sedimento, provette di raccolta con tappo di chiusura,pipette in plastica tipo Pasteur con punta sottile

- Strumentazione nuova e di ultima generazione

- Collegamento bidirezionale con Host computer di gestione in uso nel laboratorio (GLA di ACS Trani -BA),interfacciamento e personal computer per gestione Host Query e/o Batch e assistenza software di collegamento.

CARATTERISTICHE  DEL SISTEMA

ANALIZZATORE :

-stampante interna…………………………………………………………………………… PUNTI 3

-caricamento in continuo delle strisce reattive senza interruzione della routine……………..PUNTI 4

-compensazione del valore del peso specifico in funzione della concentrazione di

glucosio e proteine………………………………………………………………………….. PUNTI 4

-correzione delle cinetiche di reazione in funzione della temperatura ambiente rilevata…….PUNTI 4

CENTRIFUGA :

-rotore con alloggiamenti per rack da 10 provette e per rack portacampioni da 10 posizioni.PUNTI 5

SOFTWARE DI GESTIONE

-correlazione tra parametri chimico-fisici e sedimento……………………………………….PUNTI 4

-consultazione a video ed in linea di un atlante di sedimenti urinari ………………………...PUNTI 5

-controllo di qualità con elaborazioni di tipo levey-Jennings……………………………….. PUNTI 3

REAGENTI :

-Elevata sensibilità  e linearità delle strisce reattive………………………………………….PUNTI 4

-Confezionamento in tubi da non oltre 100 test………………………………………………PUNTI 4

IMPATTO DEL SISTEMA OFFERTO SULL’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL LABORATORIO……………………………………………………………………………..PUNTI 18

ASSISTENZA TECNICA……………………………………………………………………PUNTI   2

- I controlli interni, a 2 livelli, verranno eseguiti con frequenza settimanale.

- L’assistenza tecnica prevede la valutazione di :sede e tempi di intervento,organizzazione,presenza di hot-line anche durante il sabato e i festivi.Sarà la commissione,prima della valutazione ad assegnare i relativi punteggi fino al raggiungimento del valore 2

La base d’asta per tale lotto è di euro 10000/anno