|  | COMUNITA’ MONTANA “BASSO SINNI” Piazza M.SS. D’Anglona - 75028 TURSI (MT) Tel.: 0835-533418 / Fax: 0835-532728 E-Mail: cmbassosinni@rete.basilicata.it c.f.: 82002080776 p.i.: 01122140773 ****************************** |
| --- | --- |

CAPITOLATO D’APPALTO

per asta pubblica  con sistema delle offerte segrete al massimo ribasso per l’affidamento della fornitura di una “ TERNA  RIGIDA GOMMATA“.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di un “ Terna rigida gommata “ nuova di fabbrica, per i lavori di forestazione e sistemazione idraulico-forestale.

Art. 2 - Modalità dell'appalto

L'appalto, oggetto del presente capitolato, sarà effettuato per mezzo di asta pubblica (pubblico incanto), ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924,        n. 827 ed art. 82 – co. 2 – lettera b)- del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione in favore della Ditta che avrà praticato il maggior ribasso sul prezzo a base d’asta, fissato in              €. 80.000,00 (ottantamila/00), comprensivo di  I.V.A al 20% ed oneri finanziari e garanzie richieste , con esclusione di offerte in aumento e con le precisazioni (e corrispondenti rimodulazioni del prezzo) riportate all’ultimo comma dell’art.10.

Si procederà all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta valida.

Art. 3 - Condizioni per partecipare alla gara

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare i documenti indicati nell’apposito bando di gara.

Art. 4 - Documentazione a disposizione delle ditte

Sono a disposizione i seguenti documenti:

- capitolato d'appalto

- bando di gara

Art. 5 – Consegna

L’appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell’automezzo entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di aggiudicazione .

La consegna dovrà avvenire presso la sede comunitaria e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., targhe e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l’uso. A consegna avvenuta l’Amministrazione  si riserva di accertare e constatare che le caratteristiche tecniche siano quelle richieste e le operazioni di collaudo dovranno avvenire nel termine di sette giorni dalla consegna. Ove la fornitura non dovesse rispondere ai requisiti offerti o dovesse presentare difetti od anomalie di qualsiasi natura, questo dovrà essere ritirata a cura e spese della ditta aggiudicataria con carico della stessa di sostituire integralmente ciò che non risultasse conforme al preventivo offerta o non funzionante per difetto d’origine.

Non è consentita la cessione dell’appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo.

Art. 6 - Caratteristiche della fornitura

La  TERNA  RIGIDA GOMMATA da fornire dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

MOTORE:Motore diesel 4 tempi turbocompresso, 4 cilindri in linea, con 4 valvole x cilindro, cilindrata totale: da  4200 a  4500 cm3, iniezione diretta, raffreddamento ad acqua.

Conforme alla direttiva europea EUNRMM Stage 2.

Potenza netta EEC 80/1269 e SAE J 1349: 65/75 KW a 2200 giri al minuto.

Coppia massima netta EEC 80/1269 e SAE J 1349: 380/400 Nm a 1400 giri al minuto.

LIVELLI  DI  RUMOROSITÀ  DINAMICA

Livello di rumorosità interno Lp(A): 76 dB, livello di rumorosità esterno Lw(A): 105 dB.

TRASMISSIONE

Convertitore di coppia, rapporto di stallo: 3,0 a 1, cambio meccanico a quattro rapporti con inversore idraulico, trazione 4 x 2   o   4 x 4 integrale selezionabile da cabina.

ASSALI: Assali con riduzioni finali epicicloidali, semiassi flottanti e differenziali a proporzionamento di coppia. Assale anteriore oscillante. Carreggiata anteriore: 1900/1950 mm. Carreggiata posteriore:1700/1850 mm.

PNEUMATICI

Anteriori: 12.5 x 18 (10 PR) in montaggio singolo.

Posteriori: 18.4 x 26 (12 PR) in montaggio singolo.

PRESTAZIONI  SU  STRADA

Prestazioni su strada identiche nei due sensi di marcia.

Velocità massima in 1a marcia: 5,5 km/ora. Velocità massima in 2a marcia: 8,9 km/ora. Velocità massima in 3a marcia: 19,1 km/ora. Velocità massima in 4a marcia: 35/40 km/ora.

FRENATURA: Frenatura di servizio agente sulle ruote dell'assale posteriore tramite due circuiti indipendenti con servofreno a depressione, comando a pedale ed elementi frenanti del tipo a dischi multipli autoregistranti in bagno di olio. Combinazione trazione/frenatura di servizio selezionabile da cabina. Freno di stazionamento a disco agente sull'albero di trasmissione posteriore con comando a leva manuale.

STERZO: Ad azionamento idrostatico con alimentazione prioritaria da parte del secondo corpo della pompa idraulica principale. Cilindro idraulico passante a doppio effetto collegato direttamente alle ruote dell’assale anteriore. Unità di sterzo direttamente azionata attraverso il volante.

IMPIANTO  ELETTRICO

Tensione nominale: 12 Volt, alternatore da 95 Ampere, batteria singola da 12 Volt, cablaggi conformi alle normative IP 69. Consolle di comando comprendente commutatore di avviamento a chiave, contaore, strumentazione completa e pulsantiera di comando.

IMPIANTO  IDRAULICO: Pompa ad ingranaggi a doppio corpo. Portata massima: 135/165 litri al minuto. Pressione massima: 250/255 bar.

Il secondo corpo della pompa idraulica alimenta prioritariamente il circuito idraulico di sterzatura.

RETROESCAVATORE: Braccio base monoblocco, dispositivo di brandeggio laterale comandato da un cinematismo a doppio cilindro idraulico. Traslazione laterale su guide meccaniche con dispositivo di bloccaggio costituito da quattro cilindri  idraulici frontali. Stabilizzatori ad azionamento idraulico indipendente con registrazione del gioco.

BENNA : Per impieghi generali.

CINEMATISMO  PALA  ANTERIORE:A parallelogramma articolato con bracci a sezioni scatolate, 2 cilindri idraulici di sollevamento, 2 cilindri idraulici di brandeggio pala.

PALA  ANTERIORE

Per impieghi generali,  larghezza: 2235 mm, capacità nominale: 1 m3 SAE.

CABINA: Pressurizzata con struttura di sicurezza certificata a norme ROPS/FOPS. Accesso bilaterale con portiere  ad apertura controvento e serratura di sicurezza. Ampia superficie vetrata colorata, completa strumentazione visiva e sonora posizionata sul lato destro della cabina, sedile ammortizzato girevole e regolabile dotato di braccioli, ampio parabrezza posteriore apribile, specchi retrovisori, luce interna di cortesia, fari di lavoro alogeni anteriori e posteriori orientabili, riscaldatore-sbrinatore a tre velocità, tergilavavetro anteriore e posteriore, pomello di sterzatura, vano portaoggetti, doppia presa di alimentazione 12V, gancio porta cellulare, tendina parasole.

COMANDI: Comando a leva singola per la pala anteriore, comando a 2 leve "no stress" di tipo ISO per il retroescavatore, comando a 2 leve per gli stabilizzatori.

OMOLOGAZIONE  ALLA  CIRCOLAZIONE

La macchina deve essere omologabile alla circolazione sulla strada.

PRESTAZIONI  OPERATIVE  RETROESCAVATORE: Profondità massima di scavo: 4750 mm, traslazione laterale retroescavatore: 1050 mm,  forza di rottura al dente: 5928 kg, forza di penetrazione all'avambraccio: 3130 kg, arco di azionamento della benna: 201°.

PRESTAZIONI  OPERATIVE   PALA  ANTERIORE: Altezza di carico: 3200/3600 mm; altezza al perno: 3350/3500 mm,; altezza di scarico: 2700 mm; sbraccio anteriore al suolo: da  1420 mm; sbraccio anteriore alla massima altezza di carico: da 1200 mm; sbraccio alla massima altezza di scarico: da 830 mm; angolo di richiamo al suolo: 45°; angolo di scarico: 43°; capacità di sollevamento alla massima altezza:da 3320 kg.

DIMENSIONI  DI  INGOMBRO: Lunghezza massima in assetto di marcia: 5600/5900 mm, altezza massima filo cabina: 2800/3000 mm, larghezza massima: 2200/2350 mm, altezza massima retroescavatore: 3600/3750 mm, sbalzo posteriore: 1350/1400 mm, passo: 2170/2180 mm, sbalzo anteriore: 1900/2100 mm, altezza minima da terra: 360/450 mm, angolo d’attacco: 45°/66°, angolo di uscita: 20°/ 45°.

PESO  OPERATIVO: Peso operativo: 7300/7600 kg.

ACCESSORI

- Pala mordente + Braccio telescopico

- Impianto idraulico per tagliaerba

- Tagliaerba con larghezza di lavoro da 1 / 1,2 metro con sella e tubi.

Art. 7 - Condizioni di fornitura

La fornitura è soggetta alle seguenti condizioni:

- garanzia 12 (dodici) mesi su tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- fornitura del manuale d'uso ed istruzione in lingua Italiana

- idonea formazione e/o addestramento al personale dell’Ente all’utilizzo del mezzo

Art. 8- Ammontare dell'Appalto

L'importo posto a base d'asta è di €. 80.000,00 (ottantamila/00), compreso I.V.A al 20%.

Tale importo è comprensivo di spese per oneri finanziari, per  immatricolazione, collaudo MCTC  e ogni altro onere accessorio incluso.

La fornitura oggetto dell'appalto non è soggetta a revisioni dei prezzi.

Art. 9 – Garanzie

Il tempo di garanzia contro i vizi delle attrezzature e difetti di costruzione è stabilito in anni 1 (Uno) dalla fornitura. La garanzia deve estendersi su tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, fatto salvo i guasti dovuti ad agenti esterni non prevedibili.

Durante questo lasso di tempo, la ditta fornitrice è obbligata a sostituire o riparare, entro ventiquattro ore successive alla chiamata, effettuata a mezzo fax, i materiali che si presentassero difettosi.

Nel caso si rendesse necessario sostituire o riparare in tutto o in parte le attrezzature fornite, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di recarsi presso il luogo di utilizzo della attrezzatura stessa, per la effettuazione dell'intervento necessario, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui la riparazione debba essere effettuata presso la sede della ditta e pertanto gli oneri relativi al ritiro e alla consegna della attrezzatura sono a totale carico della ditta.

Art. 10 – Pagamento

Il pagamento sarà effettuato in tre soluzioni a collaudo avvenuto:

- €  25.000,00 entro 60 (sessanta) giorni  dalla ricezione della fattura da parte della ditta aggiudicataria;

- €  27.500,00 entro il 31.12.2007;

- €  27.500,00 entro il 31.12.2008.

Art. 11 – Penali

Trascorso il 30 (trentesimo) giorno utile per la consegna di cui all’art.5, sarà dovuta all’Ente una penale di Euro 60,00 (sessanta/euro) per ogni giorno di ritardo. Quando il ritardo della consegna supera i trenta giorni o comunque si trascurasse di adempiere ad una o più clausole delle presenti condizioni, l’Ente potrà di pieno diritto risolvere il contratto e recedere all’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre i crediti maturati, conseguenti all’applicazione della penale sopra indicata. L’Ente incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto della fornitura.

Art. 12 – Decadenza dell’appalto

La decadenza dell’appalto può essere disposta nei seguenti casi:

- Se l’appaltatore cede la fornitura a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione dell’Amministrazione;

- Se l’appaltatore si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Capitolato;

- Se l’appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la realizzazione della fornitura stessa.

Art. 13 - Finanziamento

La fornitura è finanziata con fondi della Regione Basilicata, rivenienti dal bilancio 2006, 2007 e 2008 .

Art. 14 - Norme finali

La fornitura sarà regolata, per quanto non indicato nel presente capitolato d'appalto, dalle vigenti norme di Legge e Regolamenti in materia di contabilità di Stato e appalti di forniture di cui al D. Lgs. 163/2006.

La partecipazione all'appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti di cui sopra.

TURSI lì 28.11.2006

Il responsabile del procedimento

Ing. Nicola Catronuovo