comune di MONTALBANO JONICO

DISCIPLINARE DELLA GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO REFLUI PROVENIENTI DALLA DISCARICA DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO

### Articolo 1

### OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i SERVIZI di: analisi, ricevimento, scarico e trattamento dei reflui speciali prodotti presso la discarica comunale di Montalbano Jonico, ai sensi della normativa vigente nel settore.

2. Il trattamento dovrà avvenire presso l'impianto di depurazione indicato dall'appaltatore in sede di gara, che dovrà essere ubicato a distanza non superiore a 50 Km dal Comune di Montalbano Jonico, tale da consentire almeno 2 conferimenti giornalieri, in caso di necessità.

### Articolo 2

### ACCETTAZIONE

1.Ad ogni conferimento il Comune di Montalbano Jonico dovrà consegnare alla ditta aggiudicataria:

- il formulario di identificazione del refluo debitamente compilato in ogni sua parte;

- il certificato di analisi in originale o copia conforme, valido a tutti gli effetti di legge, attestante la classificazione del refluo, timbrato e firmato da un chimico iscritto all’Albo.

2.La data del certificato non dovrà essere anteriore a sei mesi dalla data del conferimento

3.La ditta aggiudicataria ha la facoltà, in caso di avarie e/o manutenzione dell’impianto di depurazione, di rifiutare i conferimenti. Ciò non comporterà all’Ente appaltante il diritto di risarcimento dei danni.

### Articolo 3

### CONTROLLI ANALITICI

1.All'atto della consegna la ditta appaltatrice dovrà prelevare due campioni dei reflui; uno sarà analizzato al momento del conferimento, ai fini della verifica dei parametri più significativi; il secondo andrà sigillato e conservato per eventuali indagini più complete.

2.E’ facoltà dell’Assuntore di rifiutare i conferimenti dei reflui che non dovessero risultare conformi alle specifiche di cui al successivo art.6.

3.Nel caso in cui il refluo, pur accettato, abbia procurato disservizi o danni all’impianto e le indagini analitiche sul campione conservato abbiano evidenziato difformità dei parametri rispetto a quelli di specifica, i costi conseguenti saranno a totale carico dell’amministrazione comunale.

### Articolo 4

### PREAVVISO DI CONFERIMENTO

1.Ogni conferimento sarà concordato di volta in volta in funzione della disponibilità di ricezione della ditta appaltatrice.

2.I conferimenti non concordati preventivamente potranno essere rifiutati ad insindacabile giudizio della ditta appaltatrice.

3.Potranno essere conferiti esclusivamente reflui provenienti dal Comune di Montalbano Jonico; al momento del conferimento dovrà essere effettuata la pesatura dei reflui presso la ditta appaltatrice. Il peso da questa riscontrato sarà ritenuto valido a tutti gli effetti.

### Articolo 5

### TRASPORTO

1.Il trasporto dei reflui dovrà avvenire a cura e spese del Comune di Montalbano Jonico con propri mezzi, muniti dell'apposita autorizzazione prevista per legge di cui dovrà essere consegnata copia alla ditta trattante i reflui.

2.Non saranno riconosciuti oneri di sosta dei mezzi per cause non imputabili alla ditta aggiudicataria.

### Articolo 6

### ACCETTABILITA' DEI REFLUI

1.I limiti entro cui i reflui potranno essere accettati sono i seguenti:

| CARATTERISTICA | U.M. | VALORE LIMITE |
| --- | --- | --- |
| Ph |  | Da 2 a 13 |
| Materiali grossolani |  | Assenti |
| Materiali sedimentabili | Mg/l | 200 |
| Materiali in sospensione | Mg/l | 500 |
| BOD5 COD | Mg/l | Si deve verificare la condizione BOD5/COD>0,5 sul refluo in alimentazione |
| Alluminio come Al | Mg/l | 50 |
| Arsenico come As | Mg/l | 5 |
| Bario come Ba | Mg/l | 50 |
| Boro come B | Mg/l | 10 |
| Cadmio come Cd | Mg/l | 50 |
| Cromo (III) come Cr | Mg/l | 50 |
| Cromo (VI) come Cr | Mg/l | 1 |
| Ferro come Fe | Mg/l | 200 |
| Manganese come Mn | Mg/l | 50 |
| Mercurio come Hg | Mg/l | 1 |
| Nichel come Ni | Mg/l | 10 |
| Piombo come Pb | Mg/l | 10 |
| Rame come Cu | Mg/l | 10 |
| Selenio come Se | Mg/l | 10 |
| Stagno come Sn | Mg/l | 50 |
| Zinco come Zn | Mg/l | 50 |
| Cianuri totali come Cn | Mg/l | 1 |
| Solfuri come H2S | Mg/l | 20 |
| Solfiti come SO3 | Mg/l | 100 |
| Solfati come SO4 | Mg/l | 2000 |
| Cloruri come CI | Mg/l | 2000 |
| Fluoruri come F | Mg/l | 12 |
| Fosforo come P | Mg/l | 200 |
| Azoto totale come N | Mg/l | 600 |
| Azoto ammoniacale N-NH4 | Mg/l | 500 |
| Azoto nitroso N-NO2 | Mg/l | 5 |
| Azoto nitrico N-NO3 | Mg/l | 50 |
| Oli minerali | Mg/l | 50 |
| Fenoli totali | Mg/l | 50 |
| Aldeidi come II-CHO | Mg/l | 20 |
| Mercaptani come S | Mg/l | 20 |
| Solventi organici aromatici | Mg/l | 100 |
| Soventi organici azotati | Mg/l | 10 |
| Solventi clorurati | Mg/l | 10 |
| Tensioattivi | Mg/l | 50 |
| Pesticidi clorurati | Mg/l | 1 |
| Pesticidi fosforiti | Mg/l | 1 |

### Articolo 7

### TARIFFA E COMPENSI

1.Per la suddetta prestazione saranno corrisposti i prezzi della tariffa di seguito indicata, depurata dello sconto percentuale offerto in sede di gara:

CONCENTRAZIONE (cod mg/l)              TARIFFA (L/metro cubo)

0-15.000                                 €  22,00

2.Ai fini dell’applicazione della tariffa, farà fede il dato analitico di COD riscontrato dalla ditta appaltatrice al momento della consegna dei reflui.

3.In caso di trattamenti specifici che comportano maggiori oneri di trattamento, tali oneri saranno comunicati prima dell’inizio dei conferimenti e saranno a carico del Comune di Montalbano Jonico.

### Articolo 8

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1.Le condizioni di pagamento sono le seguenti: 30 giorni dalla data della fattura.

2.Il compenso sarà soggetto a IVA e fatturato a conferimento avvenuto.

3.I pagamenti non saranno comunque sospesi in caso di contestazione di qualunque genere.

4.Il ritardato pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi di mora calcolati al tasso ABI, aumentato di 5 (cinque) punti in vigore per il periodo intercorrente tra la scadenza contrattuale della fattura e la data di effettivo pagamento.

### Articolo 9

### GARANZIA

1.La ditta appaltatrice, a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, dovrà prestare cauzione definitiva, mediante versamento in contanti o mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

### Articolo 10

### RISOLUZIONE

1.Il contratto potrà risolversi anticipatamente nei seguenti casi:

a) nel caso di limitazioni dovute a modifiche delle normative di legge;

b) nel caso di ripetute non conformità dei parametri alle specifiche allegate;

c) nel caso di morosità manifestata nei pagamenti.

### Articolo 11

### RECESSO

- Ciascuna delle Parti potrà, con lettera raccomandata A.R., richiedere il recesso con un preavviso di almeno 90 giorni.

### Articolo 12

### DURATA DELL’APPALTO

1.L’appalto avrà la durata di un anno, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

### Articolo 13

### CONTENZIOSO

1.Per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà considerato Foro esclusivo competente il Tribunale di Matera.