##### COMUNE DI MONTALBANO JONICO

###### Provincia di Matera

°^°^°^°^°^°^°^°

AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO,

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESE LE ATTIVITA’ DI MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO, DELL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHE’ DELLE ATTIVITA’ TESE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.

INDICE GENERALE

NORME GENERALI

PARTE I

ART.  1 - DEFINIZIONI………………………………………………………………………

ART.  2 - OGGETTO DELL'APPALTO………………………………………………………

ART.  3 - IL SISTEMA D'INVESTIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI

RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE FINANZIAMENTO TRAMITE

TERZI……………….

ART.  4 - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN

SICUREZZA, CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI…

ART.  5 - ALLEGATI AL CAPITOLATO……………………………………………………

ART.  6 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E CARATTERISTICHE

DA PRESTARSI A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE

ART.  7 – AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE   ………………………..

ART.  8 – DURATA DELL’APPALTO………………………..

ART.  9 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI………………………..

ART.10 - ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE……………...

ART.11 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE………………

ART.12 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA APPALTATRICE……………..

ART.13 - CESSIONE DELL'APPALTO……………………………………………………..

ART.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO……………………………………………..

ART.15 - RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE…………………………

ART.16 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE……………………….

ART.17 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO……………………..

LAVORI

PARTE II

ART.18 - PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI………

ART.19-  SUPERVISIONE DEI LAVORI………………………………………………..

ART.20 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI……

ART.21 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA - PENALE PER IL

RITARDO…………………………………………………..

ART.22 - DOCUMENTAZIONE TECNICA………………………………………………...

ART.23 - COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE…………………….

GESTIONE

PARTE III

ART.24 - PROGETTO GESTIONALE E MANUTENTIVO ……………………………..

ART.25 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE…………………………..

ART.26 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE…………………………

ART.27 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI…………………………………………………...

ART.28 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE……………………

RISPARMI E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

PARTE IV

ART.29 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO……………………..

ART.30 - DEPOSITO CAUZIONALE……………………………………………………….

ART.31 - GARANZIA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI……...

ART.32 - PENALI…………………………………………………………………………….

ART.33 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE…...

ALLEGATO A - scheda n. 1 - ELENCO DESCRITTIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI AI FINI DELLA CONSEGNA ALLA DITTA APPALTATRICE

ALLEGATO B - TRACCIA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA-PREVENTIVA……………………..

NORME GENERALI

PARTE I

ART. 1 - DEFINIZIONI

Adeguamento normativo di un impianto. L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo in altre parole perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente CSA esso si divide in :

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;

- adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione.

Alimentatore. Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Apparecchiatura di regolazione della tensione. Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

Apparecchiatura (riduttori di potenza). Complesso dei dispositivi, brevettati, per il controllo della potenza erogata e che consentono un notevole risparmio di energia senza penalizzare la funzionalità degli impianti e la resa illuminante delle lampade.

Apparecchiatura di telecontrollo. Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed evitare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio d’illuminazione. Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito d’alimentazione.

Braccio. Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Centro luminoso. Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

Efficienza luminosa di una lampada. Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

Economie gestionali. Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'Appaltatore.

Flusso luminoso. Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen (1 W = 683 lm).

Gestione o esercizio degli impianti. Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

Illuminamento. Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq).

Impianto di gruppo B. Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.

Impianto di illuminazione pubblica. Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione. Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

Impianto in serie. Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

Impianto indipendente. Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo. Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso. Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensità luminosa. Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr).

Interdistanza. Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

Lampada a scarica. Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione. Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza. Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit (nit = cd/mq).

Manutenzione ordinaria. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata-preventiva. L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Pulizia. Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna. E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione ed è dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce. Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione. Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Risparmio energetico. Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

Sostegno. Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Tesata. Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.

Verifica. Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E NORME GENERALI

Il presente Capitolato regola l'Appalto di Servizi, da espletarsi ai sensi del D. Lgs. n. 163/06, col quale l'Amministrazione Comunale intende affidare l'attività di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Esso disciplina l’erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione Comunale appaltante in materia di servizio di Illuminazione Pubblica relativo agli impianti di proprietà comunale, in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l’esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo. Scopo primario dell'appalto è infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso.

Formano oggetto del presente capitolato le seguenti attività:

a)	L’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data odierna (vedi All. A), od installati dalla ditta Appaltatrice ai sensi del presente capitolato, ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione;

b)	la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di consegna, od installati dalla ditta Appaltatrice ai sensi del presente capitolato, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate dal medesimo nei disciplinari manutentivi da presentare prima della stipula del contratto, ad integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto, facente parte integrante del presente Capitolato (All. B);

c)	la manutenzione straordinaria degli impianti affidati in gestione e riguardante la verifica ed il ripristino delle linee elettriche interrate e la sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in caso di naturale invecchiamento e nel caso di mancanza di requisiti. Sono comunque a carico dell’Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria per danni causati da terzi, da eventi straordinari (atmosferici, terremoti ect.), atti vandalici, modifiche e/o spostamenti della posizione dei corpi illuminanti o della rete successivi alla data di consegna degli impianti e tutto ciò che non sia ascrivibile a responsabilità diretta dell’appaltatore;

d)	la corresponsione degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso in cui il Comune possieda i requisiti di "cliente idoneo" ai sensi del D. Lgs. 79/99, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell’energia elettrica in capo alla ditta Appaltatrice, che diverrà intestataria del medesimo a partire dalla data di consegna degli impianti;

e)	la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale realizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione; tale progettazione dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione necessaria,  all’Ufficio Energia della Regione Basilicata per consentire al Comune di Montalbano Jonico di attingere al contributo del 40%, fino ad un massimo di € 150.000,00, per la realizzazione di impianti di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso;

f)	la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di adeguamento normativo/messa in sicurezza degli impianti esistenti alla data di pubblicazione dell’avviso;

g)	la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori relativi all’ampliamento di n° 40 nuovi punti luce, ovvero quelli che saranno offerti in sede di gara, del tipo stradale, nelle zone che saranno indicate dall’Amministrazione comunale;

h)	sostituzione di n.36 pali, ovvero quelli che saranno indicati in sede di gara, con pali artistici in zona che sarà indicata dall’Amministrazione.

i) 	sostituzione di organi illuminanti, nel numero che saranno indicati in sede di gara.

ART. 3 - IL SISTEMA D’INVESTIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e l’esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, oggetto d’investimento nell’ambito del servizio di illuminazione richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione Comunale con finanziamento da parte della ditta Appaltatrice ( Finanziamento tramite Terzi).

Questi provvederà alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d’investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate;

In particolare, l’investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo di energia elettrica a parità di servizi resi) s’intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti.

In conclusione, si deve intendere che l'ammortamento degli investimenti realizzati dalla ditta Appaltatrice per l'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico-gestionali avverrà condizionatamente all'effettivo verificarsi di suddette economie e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI

E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e l’esecuzione dei lavori inerenti alla installazione di tutto quanto necessario a consentire il risparmio energetico, la messa in sicurezza e per ottimizzare il rendimento per il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti secondo le norme di sicurezza, per il contenimento energetico e per il contenimento dell’inquinamento luminoso, saranno effettuate con anticipazione del necessario finanziamento da parte della ditta Appaltatrice, con successivo recupero (oneri finanziari compresi) mediante l’introito dei ratei annuali che l’Amministrazione Comunale andrà a corrispondere.

ART. 5 - ALLEGATI AL CAPITOLATO

Al presente capitolato sono allegati i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

All. A	Elenco descrittivo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, così come vengono consegnati all’Appaltatore, con riferimento alla consistenza degli stessi, in ordine: a) al numero di punti luce, b) al tipo delle lampade;

All. B	Traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva sugli impianti oggetto di affidamento, od installati dall’Appaltatore ai sensi del presente capitolato, da integrarsi con i disciplinari manutentivi presentati da quest’ultimo prima della stipula del contratto.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E LE CARATTERISTICHE DA PRESTARSI A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE.

- Esercizio e conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione od installati ai sensi del presente appalto, comprese le apparecchiature accessorie e le linee elettriche di alimentazione ed erogazione del correlato servizio di illuminazione pubblica con le seguenti modalità: l’impianto sarà acceso 15 minuti dopo il tramonto del sole e sarà regolato alla potenza ottimale per garantire la massima luminosità fino alle ore 22,30 nel periodo invernale e fino alle ore 24 nel periodo estivo. Gli impianti verranno fatti funzionare in regime di tutta notte (TN) e mezza notte (MN).

- Accensione e spegnimento degli impianti, anche a mezzo dell’installazione ed esercizio di sistemi di telegestione, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando in modo da ottenere la durata media annua di funzionamento degli impianti;

- Manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti, le linee elettriche di alimentazione, i quadri elettrici, i sostegni e gli apparecchi di illuminazione, secondo quanto previsto nel presente capitolato nonché dalle norme vigenti in materia;

- Manutenzione straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione e riguardante la verifica ed il ripristino delle linee elettriche interrate e la sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti in caso di naturale invecchiamento e nel caso di mancanza dei requisiti. Sono, comunque, a carico dell’Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria per danni causati da terzi, da eventi straordinari (atmosferici, terremoti ect.), atti vandalici, modifiche e/o spostamenti della posizione dei corpi illuminanti o della rete successivi alla data di consegna degli impianti e tutto ciò che non sia ascrivibile a responsabilità diretta dell’appaltatore;

- Fornitura e posa in opera di riduttori di potenza “ con titolarità di brevetto” che consentano un notevole risparmio di energia senza penalizzare la funzionalità degli impianti e la resa illuminante delle lampade.

- Sostituzione di tutte le lampade a vapore di mercurio ancora esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione, con altrettante a vapore di sodio di resa illuminotecnica almeno pari all’esistente;

- Messa a norma e a regime di tutti i punti di consegna dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione;

- Messa a norma, ed in sicurezza, degli impianti esistenti di pubblica illuminazione previa verifica dell’efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando. Eventuali interventi migliorativi che la ditta Appaltatrice dovesse ritenere necessari, saranno consentiti e comunque  gli oneri saranno a totale carico della stessa ditta;

- Sistema di tele controllo per la sorveglianza e monitoraggio di tutte le apparecchiature con invio di appositi allarmi, in tempo reale, per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti in modo da effettuare gli interventi di manutenzione;

- Pitturazione dei pali relativi agli impianti di pubblica illuminazione compresi idonei lavori di rinforzo alla base di tutti i sostegni che necessitano di tali interventi;

- Progettazione esecutiva, ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, finanziamento, fornitura, trasporto e realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti esistenti ed affidati in gestione, nonché di realizzazione dei nuovi impianti, di cui al punto f)  dell’art.2,  sulla base delle indicazioni progettuali fornite dall’Amministrazione Comunale. L’onere finanziario per la realizzazione di tali opere è compreso nel canone annuo di cui al successivo articolo 7.

- Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio per la durata del contratto delle apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d’uso che si rendessero necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell’erogazione del servizio.

- Redazione di un rapporto sull'andamento del servizio al termine di ogni annualità del contratto. Da tale rapporto l’Amministrazione Comunale evincerà l’entità e la natura degli interventi svolti dalla ditta Appaltatrice sugli impianti oggetto di affidamento.

- Installazione di punti di prelievo per allaccio straordinario temporaneo per luminarie natalizie e/o altre manifestazioni Comunali, nel numero che sarà richiesto dall’Amministrazione nel corso di esecuzione del servizio.

La ditta appaltatrice potrà presentare all’Amministrazione Comunale motivate proposte d’intervento, che quest’ultima valuterà, potendo approvarne ed autorizzarne la realizzazione in capo alla stessa ditta Appaltatrice, nei limiti previsti dalle norme vigenti. In particolare, nel caso in cui, su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, si manifesti l’esigenza di estendere il servizio ad aree fino a quel momento sprovviste, mediante la realizzazione di nuovi impianti, la ditta Appaltatrice sarà tenuta alla predisposizione di analisi di fattibilità, al fine di indicare all’Amministrazione Comunale gli interventi volti a soddisfare le mutate esigenze nel rispetto delle finalità del presente capitolato. In qualsiasi momento a partire dalla entrata in vigore del presente contratto per i nuovi punti luce installati ed allacciati, il canone da corrispondere per energia e manutenzione verrà adeguato mediante i seguenti criteri: il nuovo valore del canone sarà ottenuto dall’importo dello stesso antecedente la variazione, maggiorato dell’importo “C” per ogni nuovo punto luce installato:

C = G + E €

G rappresenta il canone unitario di gestione a punto luce, pari ad € 33,00.

E rappresenta il canone unitario a punto luce per il relativo consumo di energia elettrica, e sarà calcolato nel seguente modo:

E = [ Ptot * (1-e%) * (1+Kp%) ] * (Cp + h anno * Ce) €

| Ptot | Potenza totale installata in Kw, somma della potenza nominale delle lampade e accessori |
| --- | --- |
| E% | Efficienza % del regolatore di potenza |
| Kp% | Coefficiente di perdite per effetto Joule sui conduttori |
| Ce | Corrispettivo di energia al netto delle imposte |
| Cp | Corrispettivo di potenza al netto delle imposte |
| H anno | Ore annue di funzionamento |

ART. 7 –  AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE

L’importo del presente appalto è quantificato in € 136.000 IVA compresa, così determinato:

  - spesa storica elettrica di € 100.000,00 annuali x n.30 anni di gestione, compreso  IVA

  - canone manutentivo (manutenzione ordinaria e straordinaria ) di € 36.000,00, compreso IVA

Ai fini della presentazione dell’offerta economica, l’importo a base d’asta è pari ad € 100.000,00, IVA compresa,  per energia elettrica ed € 36.000,00, IVA compresa,  per manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.

ART.8 DURATA DELL’APPALTO

L’appalto di gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato speciale avrà la durata massima di n.30 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Dalla data di presa in consegna degli impianti, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore previsti dal presente capitolato.

E’ esclusa la facoltà dell’Amministrazione di estendere la durata del contratto fatta eccezione per le ipotesi di ampliamento della gestione in rapporto all’ampliamento degli impianti.

E’ facoltà dell’Amministrazione prevedere la proroga del contratto per un tempo di un anno, connesso con i tempi tecnici e burocratici richiesti dall’espletamento della procedura di rinnovo dell’appalto. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti.

ART.9 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

La ditta Appaltatrice sarà tenuta contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

- dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- dalle leggi sulla tutela dei disabili e dei piani di emersione dei lavoratori in nero;

- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;

- dal regolamento di Polizia Urbana;

- dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

Inoltre, la ditta Appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:

- D.Lgs. n.163 del 12/04/2006;

- D.P.R. n. 547 del 27.04.55;

- D.P.R. n. 164 del 07.01.56;

- Legge n. 186 del 01.03.18;

- Legge n. 791 del 18.10.77;

- Legge n. 46 del 05.03.90;

- D.P.R. n. 447 del 06.12.91;

- D. Lgs. n. 626 del 19.09.94;

- D.Lgs. n. 493 del 14.08.96;

- D.Lgs. n. 494 del 14.08.96;

- Decreto Ministro per le Politiche Agricole 17 aprile 1998;

- Legge reg.le n. 31/2000;

- Legge reg.le 15/2005

- D. Lgs. n. 267/2000

- Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell’affidamento dell’appalto od emanata nel corso della durata del contratto;

ART.10 ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di ottimizzazione del rendimento per il contenimento dell’inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato, saranno a carico della ditta Appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:

a)	Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente appalto.

b)	Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

- Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. La ditta Appaltatrice è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. A tal fine all’atto del pagamento delle rate la ditta Appaltatrice dovrà presentare certificazione o autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva.

d)	Progettazione esecutiva. Spese per la progettazione esecutiva dei lavori accessori all'erogazione del servizio di illuminazione oggetto dell'appalto. La ditta Appaltatrice dovrà pertanto presentare i relativi progetti esecutivi, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalando alla stazione appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

e)	Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre cinque giorni dal preavviso, la ditta Appaltatrice dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

f)	Ripristini. Al termine dei lavori la ditta Appaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste nel progetto e secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Comunale.

g)	Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione Comunale per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando la ditta Appaltatrice responsabile in merito.

h)	Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. la ditta Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione Comunale di eventuali sostituzioni e cambiamenti. La ditta Appaltatrice, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

- controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.

i)	Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui la ditta Appaltatrice ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

- Rapporti con altre ditte. La ditta Appaltatrice s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.

- Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione Comunale avesse a prescrivere.

- Reperibilità. L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonchè il servizio di pronto intervento, nell’ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica.

- Sicurezza. L’appaltatore ha l’obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normaive vigenti, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell’attuazione del predetto piano spetta all’Appaltatore, previa consegna dello stesso all’Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate.

Sarà obbligo della ditta Appaltatrice il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

SONO INVECE DA CONSIDERARSI IMPEGNI A CARICO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- Il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;

- L’amministrazione Comunale accorda gratuitamente e limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento ed ammodernamento, l’occupazione temporanea della proprietà Comunale con gli attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione.

- a non disattivare e/o spostare le Apparecchiature installate; qualora  per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, l’Amministrazione deve darne comunicazione per mezzo raccomandata A.R., anticipata via fax,  con almeno cinque giorni di anticipo;

- la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

- il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi

- la nomina della ditta Appaltatrice quale “ENERGY MANAGER”, (art. 19 Legge 10/91) tale Legge impone che l’energia venga gestita in modo consapevole e con criteri tecnico scientifici  rigorosi, affinché possa portare a miglioramenti significativi dal punto di vista economico ed ambientale. A tal proposito la ditta Appaltatrice si riserva di indicare il proprio responsabile, riconosciuto dalla Direzione Generale della Comunità Europea progetto Greenlight “Energy Manager”, il quale sarà responsabile per il raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e terrà costantemente informata la Commissione della Direzione Generale della Comunità Europea sull’andamento di detti risparmi.;

- l’Amministrazione Comunale concede, altresì, alla ditta Appaltatrice senza alcun onere a proprio carico nonché alcun diritto e/o corrispettivo, l’uso degli impianti per finalità diverse dall’illuminazione pubblica, quali ad esempio lo sfruttamento della pubblicità (soltanto per la pubblicità, con esclusione del centro storico e pali artistici), le telecomunicazioni ecc. ecc, in relazione alla durata del contratto. Lo sfruttamento pubblicitario avverrà nel rispetto delle norme urbanistiche, della circolazione stradale e delle norme fiscali sulla pubblicità;

- inoltre è fatto divieto assoluto all’Amministrazione Comunale di rilasciare autorizzazione ad eventuali allacci di illuminazioni tipo “luminarie” e/o simili, sulle linee di Pubblica Illuminazione, in quanto le stesse, arrecano seri danni alle “Apparecchiature”, compromettendone il funzionamento, in difetto, eventuali danni alle stesse, causati da  allacci abusivi, saranno addebitati all’Amministrazione Comunale stessa.

ART. 11 - RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta Appaltatrice è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità della ditta Appaltatrice si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del presente capitolato, l’Amministrazione comunale potrà avvalersi delle seguenti facoltà, previo contraddittorio scritto con la ditta appaltatrice:

- effettuare, ove l’inosservanza non fosse risolta entro 48 ore lavorative dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l’onere all’appaltatore e con l’applicazione di una penale variabile da € 50,00 (sost. di lampade, reattori, ecc.) a € 500,00 (interventi sulla linea, ecc.) in relazione all’inadempienza.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA APPALTATRICE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, la ditta Appaltatrice, entro il termine fissato per la consegna degli impianti, dovrà nominare un Responsabile della gestione, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.

In caso di impedimento del Responsabile della gestione, la ditta Appaltatrice ne darà tempestivamente notizia all’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale, indicando contestualmente il nominativo e il domicilio del sostituto.

Il Responsabile della gestione ha l’obbligo della reperibilità.

ART. 13 - CESSIONE DELL’APPALTO

E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso senza il consenso dell’Amministrazione. E’ consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi, indicati nel presente capitolato, sotto l’osservanza della normativa di settore.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale nel caso di:

- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio;

- mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato, con particolare riferimento ai termini di esecuzione lavori di cui al successivo art. 15.

In tali ipotesi l’Amministrazione Comunale dovrà contestare per iscritto le inadempienze della ditta Appaltatrice, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l’Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la ditta appaltatrice avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

ART. 15 - RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Per dirimere le controversie che dovessero sorgere sull’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, le parti s’impegnano a sottoporre l’intera questione al giudizio insindacabile di 3 arbitri, di cui uno nominato dall’Amministrazione, uno dalla ditta Appaltatrice ed uno di comune accordo, con l’incarico di accertare la situazione di fatto e di diritto, chiarendo i contenuti delle pattuizioni dubbie e precisando i modi e i termini della corretta esecuzione del contratto.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. In tale caso, le parti rinunciano espressamente al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, eletta con domicilio presso il Foro competente della sede legale dell’Appaltatore.

Per l’arbitrato valgono le norme del Codice di Procedura Civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

ART. 16 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

All'inizio dell'Appalto, la ditta Appaltatrice dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile tecnico per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti alla ditta Appaltatrice, a cui l'Amministrazione Comunale indirizzerà in ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari.

ART. 17 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.

L’appalto verrà aggiudicato a seguito di esperimento di procedura ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 55 ed 83 del D.Lgs.n.163/2006.

LAVORI

PARTE II

ART.18 - PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

L’appaltatore dovrà presentare il progetto definitivo/esecutivo delle opere e degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e luminosa nonchè il progetto definitivo-esecutivo delle opere per la messa in sicurezza e per ottimizzare il rendimento per il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento.

Il progetto menzionato, da redigersi a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali, nonché mediante tutte le informazioni contenute negli allegati al presente capitolato, dovrà contenere:

a) la relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetto;

b) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti, che illustri la validità del progetto presentato, con particolare riferimento all’analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili in rapporto alla tipologia degli interventi proposti e ai parametri di sicurezza della normativa tecnica;

c) gli schemi funzionali ed i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica delle attrezzature e degli impianti proposti;

d) il crono-programma dei lavori;

f) il piano di sicurezza dei lavori.

g) Elenco prezzi unitari

h) Capitolato descrittivo e prestazionale

Entro 120 giorni dalla stipula del contratto, la ditta Appaltatrice dovrà procedere ai lavori di installazione delle apparecchiature (riduttori di potenza) e alla messa a norma degli impianti esistenti.

ART. 19 – SUPERVISIONE DEI LAVORI

L’Amministrazione comunale eserciterà la supervisione dei lavori affinché venga assicurata l’esecuzione a regola d’arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l’osservanza delle condizioni generali e particolari dell’appalto e degli eventuali subappalti autorizzati dall’Amministrazione comunale, e in particolare di:

a 	Sorvegliare, nell’interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l’esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d’arte, segnalando, ove del caso, quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

b	Collaborare per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere di ampliamento e/o sostituzione apparecchi di illuminazione;

c	Assistere a tutte le operazioni di collaudo;

ART.20 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI -

Ottenute l’approvazione dei progetti esecutivi e le prescritte autorizzazioni, la ditta appaltatrice potrà riceve in consegna gli impianti.

ART. 21 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA - PENALE PER IL RITARDO

L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal contratto, ai fini della gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il collaudo, saranno documentati e disciplinati dalle norme vigenti, le cui disposizioni saranno applicabili, in via pattizia, in quanto compatibili con il presente contratto.

Il crono-programma dei lavori, redatto dalla ditta appaltatrice, è impegnativo per quest’ultimo. Questi dovrà osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Sarà cura della ditta Appaltatrice verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dalla ditta appaltatrice.

La ditta Appaltatrice, inoltre, provvederà a:

-compiere tutti i lavori a regola d’arte entro la data di scadenza stabilita nel crono-programma e comunque non oltre i termini previsti;

-comunicare alla stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori, che sarà verificata redigendone apposito documento.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al completamento dei lavori di ampliamento e sostituzione apparecchiature di illuminazione nonché di messa a norma dell’intera rete la ditta Appaltatrice dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- relazione tecnica particolareggiata;

- disegni esecutivi;

- particolari costruttivi e d’installazione;

- schede tecniche di funzionamento;

- folder illustrativi;

- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti;

ART. 23 - COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere l’Amministrazione Comunale appaltante dovrà provvedere alla verifica del regolare funzionamento degli impianti. Successivamente verrà effettuato il collaudo degli stessi. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta Appaltatrice entro il termine utile stabilito, dalla scadenza di tale periodo, decorrerà la gestione definitiva degli impianti

Ad esito favorevole, la ditta Appaltatrice rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

GESTIONE

PARTE III

ART. 24 - PROGETTO GESTIONALE E MANUTENTIVO

Per quanto attiene alle modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto dell’appalto, la ditta Appaltatrice, immediatamente dopo la stipula del contratto, tenendo conto delle indicazioni del presente capitolato, dovrà presentare un progetto gestionale e manutentivo.

Da parte della ditta Appaltatrice dovranno essere precisate le modalità di espletamento del servizio richiesto, l’organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, reperibilità e pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del presente capitolato.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie e programmate-preventive, che la ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire secondo quanto previsto dal presente capitolato, dovranno essere precisate in appositi disciplinari manutentivi le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti, unitamente al crono-programma di tutte le operazioni di manutenzione.

ART. 25 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE

All'Amministrazione Comunale, che all'uopo potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico, competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività della ditta Appaltatrice e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto.

All'inizio dell'attività di gestione verrà redatto, a cura dell'Amministrazione Comunale, un apposito verbale di consegna degli impianti affidati alla ditta Appaltatrice nello stato in cui si trovano.

Dovranno inoltre far parte del predetto verbale di consegna:

- la documentazione grafica in possesso dell’Amministrazione comunale, relativa all’impianto;

- il riferimento dei contratti di pubbliche forniture;

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

La ditta appaltatrice assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Al termine della messa a norma di tutti gli impianti di pubblica illuminazione, la ditta Appaltatrice a seguito dell’emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi, assumerà anche la responsabilità penale derivante dagli impianti stessi, sollevando sia l’Amministrazione Comunale che l’U.T.C. da qualsivoglia tipo di responsabilità civile e penale derivante dagli impianti stessi.

Nello stesso verbale di consegna saranno riportati lo stato degli impianti ed altri elementi conoscitivi quali, ad esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica.

La ditta Appaltatrice dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la domiciliazione delle fatture presso la propria sede e la volturazione successivamente, a proprio carico, dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.

L'Amministrazione Comunale consegnerà alla ditta Appaltatrice tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione tecnica necessaria per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti. La ditta Appaltatrice provvederà alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante.

L'Appaltatore, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di tutti gli impianti ad esso affidati. Qualora la ditta Appaltatrice intenda avvalersi della facoltà di installare su detti impianti apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi del presente Appalto resteranno in proprietà dell'Amministrazione Comunale allo scadere del contratto, previo collaudo di riconsegna.

ART. 26 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Per tutta la durata del contratto la ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna come descritti nell'All. A e di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Nell'espletamento del servizio di gestione la ditta Appaltatrice, a prescindere da ogni altra segnalazione dell'Amministrazione Comunale, di privati cittadini od altro, avrà l'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di illuminazione pubblica.

Il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovrà comunque essere svolto entro 48 ore lavorative dal momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da parte dell'Amministrazione Comunale, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, od altri enti ed istituzioni.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale, dovrà essere garantito dalla ditta Appaltatrice preferibilmente a mezzo di orologi astronomici, fotocellule o timer o altro mezzo similare.

Comunque, il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato dovrà comprendere:

a)	la manutenzione programmata periodica di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli impianti di illuminazione stradale in consegna alla ditta Appaltatrice, dei dispositivi elettronici di tele-controllo e/o tele-rilevamento, ove presenti, nonché dei manufatti che comunque li contengono, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti dovrà essere garantita la massima prevenzione delle avarie mediante tempestiva fornitura ed installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali;

b)	le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant'altro occorra alla pronta riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti oggetto di consegna;

c)	il rilevamento giornaliero delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro pronta sostituzione con lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi. A tale riguardo, per lampada non più funzionante è da intendersi una lampada il cui flusso luminoso sia inferiore al 30% del flusso di analoga lampada nuova. Tali quantità di flusso luminoso saranno, se necessario, rilevate con idonei strumenti di misura, a cura e spese dell'Appaltatore, in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale.

d)	la sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di protezione delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si rivelassero rotte o comunque non più adeguatamente funzionanti con altre identiche di nuova fornitura, comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od opachi, già in uso o di adozione successiva;

e)	tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di accensione e spegnimento manuale in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo predisposti (crepuscolari, ecc), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o quant'altro, sulla base delle richieste dell'Amministrazione Comunale.

ART. 27 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel corso della durata del contratto è fatto divieto alla ditta Appaltatrice di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle modifiche proposte dalla ditta Appaltatrice, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici.

Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura e spese della ditta Appaltatrice, sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 28 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati nello stato di efficienza e di funzionalità.

Prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna alla ditta Appaltatrice;

- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la ditta Appaltatrice, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori di competenza del Ministero dei LL.PP., senza che detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa disciplina dell'appalto dei lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;

- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;

- visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere della ditta Appaltatrice provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.

A conclusione dell'Appalto, la ditta appaltatrice consegnerà all'Amministrazione Comunale la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione e/o la cointestazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra la ditta Appaltatrice e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione Comunale.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa ditta Appaltatrice, qualora l'Amministrazione Comunale decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura, come era all'atto dell'aggiudicazione del presente Appalto.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

PARTE QUARTA

ART. 29 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il corrispettivo del servizio sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sugli importi di cui all’art.2 punti 4, 5, e 6 del bando di gara.

- La fatturazione degli importi dovuti avverrà in dodici rate mensili, di pari importo, a decorrere dall’avvenuto verbale di consegna degli impianti, da parte dell’amministrazione comunale. Il servizio d’illuminazione pubblica è considerato servizio locale indispensabile ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 (G.U. n: 145 del 23/06/93) e pertanto il pagamento non può essere differito neanche in caso di contestazione.

- L’adeguamento del canone relativo al consumo di energia avverrà dal secondo anno successivo alla stipulazione del contratto in rapporto alla variazione del prezzo, in aumento o diminuzione, del prezzo dell’energia elettrica, stabilito da AEEG. L’adeguamento del canone relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria avverrà dal secondo anno successivo alla stipulazione del contratto secondo gli indici ISTAT.

- Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione Comunale entro i primi 10 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo mensile.

- Il pagamento delle somme avverrà entro 30 giorni data fattura.

- Le Parti convengono che la ditta Appaltatrice potrà cedere a terzi, con le forme stabilite dagli articoli 1260 e seguenti Codice Civile, il  proprio credito nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

- In caso di cessione dei crediti della ditta Appaltatrice, l'Amministrazione Comunale sin da ora si impegna irrevocabilmente a:

I - confermare il credito della ditta Appaltatrice ai terzi cui lo stesso avrà ceduto il credito nelle forme d'uso;

II - pagare ai terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dal presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 30 - DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione, stabilita nella misura del 2% (due per cento) del prezzo di Appalto calcolato sull’intera durata del contratto, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.

In ogni caso, il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine dell’Appalto ed alla avvenuta riconsegna all’Amministrazione Comunale di tutti gli impianti oggetto del presente capitolato e viene restituito alla ditta Appaltatrice solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi e gli oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 31 - GARANZIA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI

Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente Appalto s’intendono affidati in custodia alla stessa ditta Appaltatrice con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni.

Con ciò l’Amministrazione Comunale s’intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto.

La ditta Appaltatrice, prima della firma del contratto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo di almeno 1.000.000,00 di Euro.

Agli effetti assicurativi, la ditta Appaltatrice, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.

ART. 32 - PENALI

Sono previste penali per i ritardi sull’ultimazione dei lavori previsti nell’ambito del presente Appalto, solo se gli stessi sono imputabili alla ditta Appaltatrice.

A tale riguardo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita nella misura di €. 50.00 (euro cinquanta) senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito dalla vigente normativa sui lavori pubblici, riservandosi in ogni caso l’Amministrazione Comunale il diritto di addebitare l’importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest’ultimo.

Sono altresì previste penali per i ritardi nella riparazione dei guasti.

A questo proposito, la ditta Appaltatrice ha l’obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 ore lavorative, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto.

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione Comunale per il canone annuo.

Qualora la ditta Appaltatrice avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 20% del valore del canone annuo del contratto, la ditta Appaltatrice sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l’Amministrazione Comunale potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato.

ART. 33 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell’Appaltatore; così pure s’intendono a carico della medesima ditta Appaltatrice tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell’Amministrazione Comunale.

Allegato A

Scheda n. 1

ELENCO DESCRITTIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI AI FINI DELLA CONSEGNA ALLA DITTA APPALTATRICE

| DATI ANAGRAFICI |
| --- |
|  |  | Comune di : | …MONTALBANO JONICO…… |
|  |  | Superficie | km2……134………………………………… |
|  |  | Abitanti | N.°…8.000………………………………. |
| ELEMENTI GESTIONALI |
| 1. | Percentuale degli impianti proprietà Comunale rispetto al totale presente sul territorio comunale | ..100.... % |
| 1.1 | Punti luce | Numero 1.460... |
| 2. | La manutenzione degli impianti è stata finora effettuata da: |  |  |  |
|  |  | Ricambio lampade | Esercizio | Manutenzione |
| DIRETTAMENTE DEL COMUNE |  | ( | ( | ( |
| IMPRESA |  | X | X | X |
| 3. | Il rilevamento sistematico delle lampade spente è effettuato periodicamente |  |
| 4. | L’Ufficio tecnico del Comune non esegue progettazione di impianti di illuminazione pubblica | . |

DATI TECNICI

|  | LAMPADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Numero totale delle lampade N. …1.460………. |
| 9.b | n. | … 80% circa | lampade a vapore di mercurio |  |
| 9.c | n. | … 20% circa | Lampade a vapore di sodio ad alta pressione |
| 9.d | n. | ……………… | Lampade a vapore di sodio a bassa pressione |
| 9.e | n. | …………….. | Lampade fluorescenti |  |
| 9.f | n. | …………….. | altro tipo |  |
|  | APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE |  |  |  |
| 10. | Numero totale degli apparecchi di illuminazione N. …1.460……. |  |  |
| 10.a | aperto con piattello | n…20………. |  |  |  |
| 10.b | aperto con gonnella | n…73………. |  |  |  |
| 10.c | aperto stradale | n…720……. |  |  |  |
| 10.d | chiuso stradale | n…240……. |  |  |  |
| 10.e | lanterna in stile | n…17………. |  |  |  |
| 10.f | Sfera | n…242…. |  |  |  |
| 10.g | Proiettore | n…11………. |  |  |  |
| 10.h | Altro | n…137……. |  |  |  |
| 11. | Condizione media di stato di conservazione degli apparecchi di illuminazione |
| 11.a | - | Buono | % ……40……… |
| 11.b | - | Medio | % ……30……… |
| 11.c | - | Insufficiente | % ……30……… |

| SOSTEGNI |
| --- |
| 12. | Numero totale dei sostegni n.1.200 |  |  |  |
| 12.a | n. | … 92…… | pali in acciaio |
| 12.b | n. | …160…… | pali in acciaio vecchi |
| 12.c | n. | …24……… | Pali in acciaio doppi |
| 12.d | n. | …2………… | Pali in acciaio quadrupli |
| 12.e | n. | …4………… | Pali in cemento |
| 12.f | n. | …73……… | Corpi illuminanti sospesi |
| 12.g | n. | 680 | Bracci a muro |
| 12.h | n. | 54 | Lampade supplementari |
| 12.i | n. | 11 | Fari supplementari |
| 12.l | n. | 100 | Pali bassi 1-2-3 corpi illuminanti |
| 13. | Condizione media di stato di conservazione dei sostegni |
| 13.a | - | Buono | % …40………… |
| 13.b | - | Medio | % …30………… |
| 13.c | - | Insufficiente | % …30………… |
| 14. | Età media complessiva degli impianti | % …30 | da 0 ( 15 anni |
|  |  | %… 70 | Oltre 15 anni |
| 15. | Gli impianti dispongono di riduttori di flusso |  |  |
| 16. | Le verifiche periodiche degli impianti di terra vengono eseguite |
| 17. | I controlli dello stato dei sostegni vengono eseguiti |
| 18. | Alimentazione elettrica degli impianti in derivazione 400/230 V |  |  |  |
| NOTE FINALI AGGIUNTIVE |  |  |

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ALLEGATO B

Il presente Allegato costituisce una traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti e il loro mantenimento in condizioni di efficienza. Essa costituisce una mera indicazione non esaustiva fornita dall'Amministrazione Comunale alla Ditta.

Nella manutenzione ordinaria s'intendono ricompresi i seguenti interventi:

- accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti eliminando immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;

- sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;

- sostituzione delle armature e riflettori (piatti), dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;

- mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse;

- manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti;

- tinteggiatura dei pali metallici esistenti e non sostituiti, nonché raddrizzamento di quelli fuori assetto;

- conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell'impianto di pubblica illuminazione.

Nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono ricompresi le seguenti tipologie d'intervento ed azioni:

- per quanto riguarda i sostegni

- eventuale dipintura antiruggine

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo

- verifica dell'efficienza del collegamento a terra

- verifica della verticalità

- verifica della stabilità

- verifica visiva dell'integrità

- per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico

- controllo dei dispositivi di inserzione automatica

- controllo lampade di monitoraggio e segnalazione

- verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica

- serraggio morsettiere e punti di connessione

- controllo fusibili e protezioni

- per quanto riguarda i quadri di BT

- pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria

- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o bruciature

- verifica dello stato dei contatori

- verifica dei collegamenti a terra

- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee

- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere

- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate

- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento (ventilatori, termostati, condizionatori,…)

- verifica stato targhettature

- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o penetrazione di liquidi o polvere

- serraggio delle connessioni

- verifica strumentazione e segnalazioni

- verifica dello stato degli interruttori

- verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori

- verifica funzionale dei circuiti ausiliari

- verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti

- per quanto riguarda i corpi illuminanti

- accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto

- ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass

- ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti

- controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione

- controllo efficienza ed integrità

- controllo serraggio bulloni e viteria

- prova di funzionamento

- pulizia generale

- verifica corretto fissaggio

- sostituzione con cadenza programmata delle lampade.

# Text boxes

TRACCIA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA-PREVENTIVA