Comune di Senise

Provincia di Potenza

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N° 3 AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL TRASPORTO ALUNNI

ART. 1 Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di Senise – Settore amministrativo – Servizi scolastici - di n. 3 (tre) Automezzi da adibire per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie, con le caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento base, specificati al successivo articolo 3.

ART. 2 Importo a base d’asta

L’importo presunto a base d’asta della presente fornitura è di € 162.000,00 (Euro Centosessantaduemila/00) I.V.A esclusa.

Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale, nel rispetto di quanto prescritto dall’art.121, comma 2 del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006 (Codice dei contratti pubblici) e comprensivo di:

- • Carrozzeria;

- • Immatricolazione;

- • Collaudo;

- • Trasferimento del veicolo finito presso il Comune di Senise;

- • Garanzia di almeno 24 mesi (direttiva n.1999/44 CE)

L’acquisto sarà finanziato con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di  € 150.000,00 e per la  restante somma  con fondi propri del bilancio comunale.

ART. 3 Caratteristiche dell’oggetto dell’appalto

Numero 3 Automezzi da adibire per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie di cui:

A) SCUOLABUS con n. 36 posti + n. 1 posto accompagnatore + guida.

B) SCUOLABUS con n. 28 posti + n. 1 posto accompagnatore + guida.

C) AUTOVEICOLO TRASPORTO DISABILI con n. 4 posti + 3 posti carrozzina + accompagnatore + guida  con possibilità di adeguamento per soli disabili deambulanti a n. 7 posti + accompagnatore + guida

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE DI CIASCUN VEICOLO

A) SCUOLABUS con n. 36 posti + n. 1 posto accompagnatore + guida.

- 1. Motore Turbo Diesel, da minimo 4 cilindri in linea, rispondente a normative CEE EURO IV o superiore con additivo bluetech ad iniezione diretta turbo intercooler. Cilindrata oltre 4.000 cc. – Potenza non inferiore a 120 CV – Trazione posteriore;

- 2. Autonomia chilometrica di almeno 300 Km;

- 3. Cambio a 6 rapporti + retromarcia;

- 4. Sterzo con idroguida;

- 5. Sospensioni anteriori a balestre paraboliche con ammortizzatori idraulici;

- 6. Sospensioni posteriori pneumatiche;

- 7. Pneumatici anteriori semplici e posteriori doppi;

- 8. Freni anteriori e posteriori a disco; freno di stazionamento meccanico a comando pneumatico; freno motore a valvola costante;

9. Sistema antibloccaggio ruote ABS con sistema ALB per regolazione frenata in funzione del carico;

- 10. Sedile conducente regolabile e a molleggio e sedile accompagnatore con poggiatesta e munito di cintura di sicurezza a tre punti;

- 11. Impianto elettrico a 24 V; Batterie: n. 2 in serie da almeno 60 AH;

- 12. Carrozzeria interamente in metallo derivata da furgone originale;

- 13. Porta autista a battente sul lato sinistro; porta di servizio sul lato destro con sistema di apertura rototraslante con movimento verso la parte anteriore del veicolo , completa di dispositivo di sicurezza antischiacciamento in chiusura sia sulla porta che sul vano-porta;

- 14. Finestratura laterale con almeno 6 finestrini apribili. Cristalli porte posteriori originali. Pedana di salita dotata di almeno di n. 2 gradini e luci di cortesia.

- 15. Estrattore ventilatore al tetto da almeno 300 mc./h con comando a cruscotto.

- 16. Cassetta pronto-soccorso e almeno 4 martelletti rompivetro;

- 17. Verniciatura carrozzeria di colore giallo scuolabus regolamentare a norme CUNA; scritte sulle fiancate “Scuolabus” e “Comune di Senise”;

- 18. Pavimento rivestito in PVC o antisdrucciolo;

- 19. Rivestimento dei fianchi in laminato plastico o similari.

- 20. Isolamento termico e acustico di tetto e fiancate;

- 21. Rivestimenti del padiglione tetto in SKAI o laminato plastico e parte laterale in alluminio preverniciato;

- 22. Illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo normativa CEE, con luci d’ingombro, retromarcia e retronebbia;

- 23. Illuminazione interna con minimo 3 plafoniere a luci bianche/azzurrate notturne;

- 24. Cronotachigrafo;

- 25. Estintore da almeno 2 Kg;

- 26. Segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie;

- 27. Sedili per alunni monoscocca con materiale plastico antigraffio, antistatico e protezione ai raggi ultravioletti, dotati di maniglioni schiumato integrato nello schienale;

- 28. Riscaldamento zona passeggeri con aerotermo ad acqua da almeno 5.000 Kcal/h;

- 29  Fari fendinebbia;

- 30. Specchi esterni riscaldabili e regolabili dal posto guida;

- 31. Limitatore di velocità a 100 Km/h;

- 32. Serbatoio da almeno 90 litri.

- 33. Spese trasporto, immatricolazione, collaudo, altri eventuali.

B) SCUOLABUS con n. 28 posti + n. 1 posto accompagnatore + guida.

- 1. Motore Turbo Diesel, da minimo 4 cilindri in linea, rispondente a normative CEE EURO IV o superiore ad iniezione diretta common-rail. Cilindrata inferiore a 2.500 cc. – Potenza non inferiore a 140 CV – Trazione posteriore;

- 2. Autonomia chilometrica di almeno 300 Km;

- 3. Cambio a 6 rapporti + retromarcia;

- 4. Servosterzo;

- 5. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti;

- 6. Sospensioni posteriori a balestre paraboliche longitudinali;

- 7. Freni anteriori e posteriori a disco; freno di stazionamento meccanico a comando pneumatico;

8. Sistema antibloccaggio ruote ABS e ASR. Dispositivo ESP (antiribalmento);

- 9. Sedile conducente regolabile e a molleggio e sedile accompagnatore con poggiatesta e munito di cintura di sicurezza a tre punti;

- 10. Impianto elettrico a 12 V; Batteria da almeno 60 AH;

- 11. Carrozzeria interamente in metallo derivata da furgone originale;

- 12. Porta autista a battente sul lato sinistro; porta di servizio sul lato destro con sistema di apertura rototraslante con movimento verso la parte anteriore del veicolo , completa di dispositivo di sicurezza antischiacciamento in chiusura sia sulla porta che sul vano-porta;

- 13. Finestratura laterale e posteriore con almeno 4 finestrini apribili di grandi dimensioni a forte colorazione bronzata;

- 14. Cassetta pronto-soccorso e almeno 4 martelletti rompivetro;

- 15. Verniciatura carrozzeria di colore giallo scuolabus regolamentare a norme CUNA; scritte sulle fiancate “Scuolabus” e “Comune di Senise”;

- 16. Pavimento rivestito in PVC o antisdrucciolo;

- 17. Rivestimento dei fianchi in laminato plastico o o alluminio preveniciato;

- 18. Rivestimenti del padiglione tetto in SKAI o laminato plastico e parte laterale in alluminio preverniciato;

- 19. Illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo normativa CEE, con luci d’ingombro, retromarcia e retronebbia;

- 20. Illuminazione interna con minimo 2 plafoniere a luci bianche/azzurrate notturne;

- 21. Cronotachigrafo;

- 22. Estintore da almeno 2 Kg;

- 23. Segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico con segnale di “pericolo bambini” e altre segnaletiche obbligatorie;

- 24. Sedili per alunni monoscocca con materiale plastico antigraffio, antistatico e protezione ai raggi ultravioletti, dotati di maniglioni schiumato integrato nello schienale;

- 25. Riscaldamento zona passeggeri con aerotermo ad acqua da almeno 5.000 Kcal/h;

- 26  Fari fendinebbia integrati nella fanaleria;

- 27. Specchi esterni riscaldabili e regolabili dal posto guida;

- 28. Limitatore di velocità a 100 Km/h;

- 29. Spese trasporto, immatricolazione, collaudo, altri eventuali.

C) AUTOVEICOLO TRASPORTO DISABILI con n. 4 posti + 3 posti carrozzina + accompagnatore + guida  con possibilità di adeguamento per soli disabili deambulanti a n. 7 posti + accompagnatore + guida

- 1. Sollevatore elettroidraulico a funzionamento completamente automatico, azionato con pulsantiera a distanza, per il sollevamento delle carrozzelle da piano stradale a piano pavimento veicolo. Salita delle carrozzelle da apposita portiera a battente posta sul lato posteriore del veicolo. Portata sollevatore superiore a 350 Kg. – Spazio disponibile sulla pedana da minimo 80 X 120 cm. – Completo di pompa manuale di emergenza, di pedana esterna di contenimento e antiribaltamento automatica con garanzia di almeno 24 mesi.

- 2. Maniglione a tutta altezza in prossimità della porta laterale scorrevole per agevolare la salita.

- 3. Gradino automatico elettromeccanico ad espulsione diotato di sicurezza e luce di cortesia per porta laterale scorrevole.

- 4. Motore Turbo Diesel, 4 cilindri in linea, rispondente a normative CEE EURO IV o superiore di cilindrata non inferiore a 2.100 cc. con CV non inferiori a 110 – common-rail – 16 valvole – turbo compressore con intercooler;

- 5. Cambio ad almeno 5 rapporti + retromarcia;

- 6. Sterzo servoassistito;

- 7. Sospensioni anteriori a molle a rapporto variabile e ammortizzatori a gas; posteriori balestre con barra stabilizzatrice e ammortizzatori a gas;

- 8. Freni a doppio circuito servoassistito anteriori e posteriori a disco con ESP;

- 9. Verniciatura carrozzeria di colore bianco;

- 10. Pavimento rivestito in materiale antiscivolo previo applicazione di multistrato;

- 11. Impianto elettrico regolamentare;

- 12. Disposizione sedili: Numero 4 sedili monoposto fissi con bracciolo muniti di cintura di sicurezza a tre punti; Numero 3 sedili monoposto con bracciolo completi di cuscini alzabili muniti di cintura di sicurezza a tre punti abbinati a basamenti girevoli con punti di rotazione laterale per ridurre gli ingombri al minimo quando i sedili non vengono utilizzati; Numero 3 fermi carrozzina completo di cinghie per l’ancoraggio della carrozzina + cintura di sicurezza per la persona seduta sulla stessa.

- 13. Climatizzatore anteriore e posteriore.

- 14. Impianto stereo completo.

- 15. Fari fendinebbia;

- 16. Alzacristalli elettrici regolabili dal posto guida;

- 17. Serbatoio da almeno 80 litri;

- 18. Documentazione per trasporto scolastico disabili;

- 19. Spese trasporto, immatricolazione, collaudo, altri eventuali.

I mezzi devono essere stati sottoposti a collaudo presso la M.C.T.C. secondo le norme vigenti.

ART. 4 Indicazioni generali

Ciascun veicolo dovrà essere:

- omologato in conformità alle normative di legge ed ai regolamenti europei ed italiani attualmente in vigore;

- costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione d’infortuni ed incendi, con l’impiego, ove possibile, di materiali ignifughi, auto-estinguenti o a bassa velocità di propagazione della fiamma, senza sviluppo di prodotti tossici durante la combustione;

- dotato d’adeguati sistemi che assicurino il rispetto dei limiti d’emissione allo scarico imposti dalla normativa europea ed italiana in vigore;

ART. 5 Garanzia

Il periodo di garanzia decorre dal giorno della consegna e del favorevole collaudo, presso la sede comunale, del mezzo e avrà la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi considerando la garanzia stessa scaduta al compimento del predetto termine. Se il veicolo viene sottoposto ad un secondo collaudo risultando il primo sfavorevole, la data di consegna dovrà intendersi quella relativa al successivo collaudo, se positivo.

Costituirà elemento di valutazione dell’offerta una garanzia per un periodo superiore ai 24 (ventiquattro) mesi secondo modalità e criteri indicati al punto b) dell’articolo 8 del presente capitolato. La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della Ditta fornitrice, senza che né derivi alcun onere, anche per i diritti di chiamata, a carico del Comune di Senise.

Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria dovrà intervenire, a propria cura e spese, sia per l’eliminazione di tutte le disfunzioni o difetti riscontrati, sia per la normale manutenzione dell’automezzo.

ART. 6 Consegna del mezzo

La consegna di ciascun mezzo, già immatricolato e sottoposto a collaudo rispettivamente presso una sede del P.R.A. e della Motorizzazione Civile a spese della Ditta fornitrice, dovrà avvenire entro 120 (centoventi) giorni, o nei minori termini offerti in sede di gara, dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo Raccomandata A/R dell’aggiudicazione della fornitura.

All’atto della consegna, il mezzo dovrà essere completo di tutte le strumentazioni e gli equipaggiamenti richiesti, corredato dei manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana. I termini di consegna del veicolo dovranno essere calcolati in giorni consecutivi.

Per eventuali ritardi rispetto ai termini predetti, o a quelli minori offerti dall’Impresa concorrente in sede di gara, si applicheranno le sanzioni previste al successivo articolo 18.

Solo per cause di forza maggiore, comunque debitamente documentate, la Ditta può chiedere un differimento nei termini di consegna senza incorrere nelle predette penalità. Sarà il Responsabile del Settore Amministrativo, valutata la richiesta e vista la documentazione probatoria, a concedere tale differimento senza applicazione delle penalità previste all’art. 18. Qualora tale richiesta di differimento sia relativa a minori termini (rispetto ai 120 giorni) offerti dall’Impresa in sede di gara, che sono stati determinanti per l’esito della gara stessa, nessuna proroga sarà concessa se non con l’applicazione delle relative penalità.

ART. 7 Collaudo

All’atto della consegna dei veicoli, alla presenza del Responsabile del Settore Amministrativo e dei componenti la Commissione di gara, si provvederà ad un collaudo consistente nell’accertamento delle rispondenze a quanto previsto dal presente capitolato.

In caso di esito favorevole, ai fini della decorrenza della garanzia di cui al precedente articolo 5, la data di consegna del veicolo sarà considerata quella indicata nel documento accompagnatorio della merce.

In caso di esito sfavorevole, invece, il fornitore provvederà, a propria cura e spese, a rimuovere le anomalie contestate e riconsegnare il veicolo al Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Senise entro un termine massimo di 20 giorni.

Ciascun veicolo sarà quindi sottoposto, nei predetti termini, ad un successivo collaudo ed in caso di esito favorevole, sempre ai fini della decorrenza della garanzia, verrà assunta come data definitiva di consegna quella indicata nell’ulteriore documento emesso in accompagnamento alla merce.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale provvisorio e/o definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L’Amministrazione potrà altresì stabilire di accettare la fornitura previa applicazione di penalità compensative da detrarre dal prezzo con le modalità previste al successivo articolo 18.

ART. 8 Aggiudicazione della fornitura

L’offerta dovrà essere formulata secondo l’allegato n. 2 al presente Capitolato speciale.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa a norma dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 valutabile sulla base dei seguenti criteri:

A. PREZZO: punteggio fino ad un massimo di 35 (trentacinque) punti su 100;

B. GARANZIA: con durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi punteggio fino ad un massimo di 20 (venti) punti su 100;

C. TEMPI DI CONSEGNA: punteggio fino ad un massimo di 15 (quindici) punti su 100;

D. DOTAZIONE ACCESSORIA: strumentazione e optionals contenuti nell’offerta ma non richiesti, punteggio fino ad un massimo di 30 (trenta) punti su 100;

A. PREZZO:

Il massimo punteggio (punti 35) verrà attribuito all’offerta di massimo ribasso percentuale e  il punteggio delle altre offerte verrà calcolato in base alla seguente formula:

ribasso offerto x 35

------------------------------        = punteggio ditta concorrente

massimo ribasso offerto

B. GARANZIA:

Punti 0,50 per ogni mese di garanzia offerto in più rispetto al periodo minimo richiesto (24 mesi) ed indicato all’articolo 5 del presente capitolato fino ad un massimo di punti 20 (venti).

C. TEMPI di CONSEGNA:

Ogni giorno in meno rispetto ai 120 (centoventi) giorni richiesti dal presente Capitolato per effettuare la consegna, vale punti 0,2 fino a un massimo di punti 15 (quindici).

D. DOTAZIONE ACCESSORIA:

Per ciascun automezzo e per ognuno dei seguenti optional, non previsti nelle caratteristiche tecniche, sarà assegnato il punteggio relativo:

| 1) Tassa di proprietà per anni uno | Punti 1,00 |
| --- | --- |
| 2) Assicurazione RCA per anni uno | Punti 1,00 |
| 3) Ogni quant’altro offerto in più rispetto alla dotazione base di cui all’art. 3 del presente capitolato speciale. |
| a) | Punti 1,00 |
| b) | Punti 1,00 |
| c) | Punti 1,00 |
| d) | Punti 1,00 |
| e) | Punti 1,00 |
| f) | Punti 1,00 |
| g) | Punti 1,00 |
| h) | Punti 1,00 |

L’Ente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio verrà selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente e cioè quella che presenta il prezzo più basso.

L’Amministrazione perverrà all’aggiudicazione procedendo attraverso le seguenti fasi:

- apertura dei plichi contenti la documentazione amministrativa e verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, in seduta pubblica;

- valutazione delle Dotazioni accessorie, in seduta segreta, con attribuzione dei punteggi relativi alle maggiori dotazioni accessorie offerte;

- apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, attribuzione del relativo punteggio e determinazione della graduatoria di aggiudicazione, in seduta pubblica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, di revocare o di sospendere e prorogare la gara in qualsiasi momento, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che per questo possa essere sollevata eccezione alcuna da parte degli stessi.

Le ditte concorrenti restano vincolate al prezzo offerto per un periodo di tempo non inferiore 120 giorni a far data dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

ART. 10 Soggetti ammessi alla gara

Le Imprese, per essere ammesse alla gara, devono possedere i seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti a quelle in oggetto di appalto (Fornitura e costruzione di veicoli speciali ed autoveicoli) ovvero nel Registro Professionale dello Stato di residenza delle Imprese aventi sede in uno Stato della CEE.

2. Non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38  del Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163;

3. Possono partecipare, ai sensi dell’articolo 34 e 37 del Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. E' fatto, tuttavia, divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d’imprese, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione.

ART. 11 Esclusione dalla gara

Si procederà all’esclusione dalla gara se:

a) il plico non risulti pervenuto al Protocollo Generale del Comune entro i termini previsti dal Bando di gara, anche se inviato per posta; pertanto farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal predetto Protocollo Generale;

b) il plico non risulti chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura o sul quale non sia apposta la scritta indicante l’oggetto della gara. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

c) manca o risulta incompleto o irregolare alcuno dei documenti obbligatoriamente richiesti nel bando;

d) l’offerta non è contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

e) le dichiarazioni risultino incomplete e/o difformi da quanto richiesto e/o rese non da parte di tutti i soggetti previsti;

f) l’offerta presentata è sottoposta a condizioni, oppure è espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

g) l’offerta rechi abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi sia in quelli riportati in cifre sia quelli in lettere, che non siano espressamente confermate e sottoscritte;

h) l’offerta risulti non firmata dal titolare dell’Impresa o dal titolare della Ditta;

i) è proposta offerta in aumento;

l) l’Impresa o la Ditta si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 38  del Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163.

ART. 12 Presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di Senise, entro i termini indicati nel Bando di Gara, un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta:"Offerta per la gara del giorno 27 Marzo 2007 relativa alla fornitura di tre automezzi per il trasporto scolastico".

Il predetto plico dovrà contenere a sua volta, tre plichi distinti riportanti ciascuno sul frontespizio le generalità della Ditta partecipante.

Nel plico 1, riportante la dicitura “Gara per la fornitura di numero uno scuolabus – Documentazione amministrativa”, dovrà essere inserita la seguente documentazione amministrativa a pena di esclusione:

a) istanza di partecipazione al pubblico incanto e dichiarazione sostitutiva come da fac-simile riportato nell’allegato numero 1 del presente capitolato, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata fotocopia del documento di identità sottoscritta dal legale rappresentante, successivamente verificabile,

b) cauzione provvisoria, in originale, di ammontare pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, costituita a mezzo polizza fidejussoria;

c) dichiarazione di aver preso piena e completa conoscenza del Capitolato d’Appalto e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute;

d) Scheda tecnica dettagliata del veicolo offerto, riportante le caratteristiche richieste nel presente Capitolato;

e) Depliants illustrativi, a colori e particolareggiati sia dell’esterno che dell’interno, dell’autoveicolo proposto.

Il plico 2 riportante la dicitura “Gara per la fornitura di numero due scuolabus – Dotazioni accessorie”, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva come da fac-simile riportato nell’allegato numero 2 del presente capitolato, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata fotocopia del documento di identità sottoscritta dal legale rappresentante, successivamente verificabile, dalla quale si evinca:

1. Ulteriori mesi di garanzia offerti rispetto ai ventiquattro richiesti;

2. Optional non richiesti ma inclusi nel veicolo a parità di offerta presentata;

3. Giorni di consegna in meno rispetto ai centoventi previsti.

Nel plico 3, riportante la dicitura “Gara per la fornitua di numero due scuolabus – Offerta Economica” dovrà essere inserita l'offerta economica al netto di IVA. L’offerta dovrà essere formulata secondo l’allegato n. 3 al presente capitolato speciale.

I tre plichi, chiusi con ceralacca, dovranno essere firmati lungo i lembi di chiusura dal legale Rappresentante della ditta o, in caso di raggruppamento di Ditte, dal Legale Rappresentante della ditta mandataria o capogruppo.

ART. 13

Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico della Ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Senise.

Ai fini del ricevimento degli atti relativi al presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente: l’Amministrazione comunale presso la sede municipale di Senise, e l’Impresa aggiudicataria presso la propria sede amministrativa.

ART. 14 Rinuncia all’aggiudicazione

Qualora l’Impresa aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune di Senise.

ART. 15 Cauzione provvisoria

L’offerta da presentare per l’affidamento del Servizio, deve essere corredata da una cauzione, da prestare mediante fidejussione assicurativa, pari a € 3.240,00 corrispondente al 2% dell’importo presunto dell’appalto al netto dell’I.V.A.

La suddetta cauzione, copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili alla Ditta.

La cauzione a mezzo di polizza assicurativa deve essere rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n.348 a pena di esclusione.

ART. 16 Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva, fissata in misura del 5% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A..

La cauzione deve essere costituita mediante polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348.

La cauzione deve riportare necessariamente la seguente clausola: ”La presente fidejussione sarà valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita”.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta dell’Impresa Appaltatrice.

ART. 17 Subappalto la fornitura

E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di subappaltare la fornitura oggetto del presente contratto. E’ tassativamente vietata, altresì, la cessione del contratto a terzi a pena di nullità.

ART. 18

Penalità

Le penalità sono così suddivise:

Ritardo consegna veicolo

Per ogni giorno di ritardo oltre i centoventi previsti dall’art. 6 per la consegna dei veicoli è prevista una penalità di € 100,00 (Euro cinquanta/00) da suddividere in caso di consegna di un solo veicolo.

Per ogni giorno di ritardo oltre il minor termine offerto in sede di gara, valido ai fini del punteggio relativo, è prevista una penalità pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00).

La penalità, applicata sui giorni effettivi e consecutivi di ritardo, sarà comminata dopo la formale contestazione inviata a mezzo Raccomandata A/R da parte dell’Assessorato Pubblica Istruzione nella quale sarà indicato anche il termine ultimo per la consegna stessa che non potrà essere in ogni caso superiore a trenta giorni dalla data di consegna prevista.

Solo per cause di forza maggiore, comunque debitamente documentate, la Ditta può chiedere un differimento nei termini di consegna, che non potrà essere in ogni caso superiore a trenta giorni dalla data di consegna prevista, senza incorrere nelle predette penalità. Sarà il Responsabile della Pubblica Istruzione, valutata la richiesta e vista la documentazione probatoria, a concedere tale differimento senza applicazione delle penalità previste nel presente articolo. Qualora tale richiesta di differimento sia relativa a minori termini (rispetto ai 120 giorni) offerti dall’Impresa in sede di gara, che sono stati determinanti per l’esito della gara stessa, nessuna proroga sarà concessa se non con l’applicazione delle penalità previste nel presente articolo.

Mancata consegna del veicolo

Qualora la ditta non consegni il veicolo nei termini previsti dall’art. 6 o nel minor termine offerto in sede di gara e dopo la formale contestazione con applicazione delle penalità sopra indicate, sarà revocata l’aggiudicazione alla ditta con addebito di tutte le spese, nessuna esclusa, che l’Ente dovrà sostenere per l’affidamento alla ditta seconda classificata o, in mancanza di questa, per le procedure di affidamento a trattativa privata.

Difformità riscontrate in sede di collaudo

Qualora in sede di collaudo, come previsto dall’articolo 7 si riscontrino delle difformità rispetto alla dotazione richiesta dal presente Capitolato e/o rispetto a quella offerta in sede di gara, alla ditta verrà applicato una penalità pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Contestualmente, la Ditta sarà formalmente invitata a regolarizzare tali difformità e a riconsegnare il veicolo per un nuovo collaudo presso il Comune di Senise entro i successivi venti giorni.

In caso d’ulteriore esito sfavorevole, o di mancata consegna del veicolo entro i predetti termini, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale provvisorio e/o definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L’Amministrazione potrà, altresì, stabilire di accettare la fornitura previa applicazione di penalità

compensative da detrarre dal prezzo con le modalità previste al presente articolo.

ART. 19 Pagamento

Il pagamento della relativa fattura, che dovrà essere emessa a seguito di collaudo favorevole, avverrà previa verifica d’uso, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa all’Ufficio Ragioneria.

Eventuali contestazioni o applicazioni di penali sospenderanno il suddetto termine. Non saranno comunque riconosciuti in alcun caso interessi di mora.

ART. 20 Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere, non risolvibile in accordo tra le parti, sarà competente il foro di Lagonegro.

Il presente Capitolato d’Appalto sarà pubblicato, per oltre 30 giorni consecutivi ossia dal giorno 14.2.2007 al giorno 23.3.2007 sul sito Internet www.comune.senise.pz.it, unitamente al Bando di Gara e al facsimile della domanda di partecipazione e dichiarazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(Rag. Vincenzo Guaragnone)

Allegato 1

Comune di Senise

Provincia di Potenza

PUBBLICO INCANTO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA di N° 3 Automezzi da adibire per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie.

Modello di Autocertificazione da compilare e da sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. 445/00 (Allegare obbligatoriamente la fotocopia di un documento di riconoscimento)

IMPORTO A BASE DI APPALTO: € 162.000,00 I.V.A. esclusa

Al Sig.

Sindaco del Comune di Senise

Zona Mercato – Area PIP

85038  SENISE

Oggetto: istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di numero 3 .

Il sottoscritto __________________________________nato a ________________________ il ___________ nella mia qualità di _______________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale in data _____________ a rogito del Notaio ________________ __________________________Rep. N° ___________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _____________________________________ forma giuridica Partita I.V.A. ___________________con sede legale in _______________________Via/Piazza____________ _____________________n° __________ CAP ________Telefono n°_____________ Fax n°_________ Email ________________________________

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ARTICOLO 76 D.P.R. 445/2000

Chiedo di partecipare alla Gara per la fornitura di numero 2 Scuolabus

D I C H I A R O

1. che l’Impresa è iscritta al n°__________ della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di __________________________ dal _____________________;

2. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza:

a. PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI, CONSORZI, ECC.

• Che in base al proprio Statuto od atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione è composto dalle persone di seguito indicate (indicare nome, cognome e dati anagrafici):

b. PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO:

- • Che i soci sono i Signori di seguito indicati (indicare nome, cognome e dati anagrafici):

c. PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- • Che i Soci accomandanti sono i Signori di seguito indicati (indicare nome, cognome e dati anagrafici):

d. PER LE COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE (cancellare le voci che non interessano): - che la società è / non è iscritta nell’apposito registro della Prefettura di __________________________ dal ____________ al n° __________________

- che la società è / non è iscritta nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al n°_______________________dal ________________________-

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;

4. di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione previsti dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 24 Luglio 1992, n. 358;

5. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative alla iscrizione degli albi di appaltatori o di fornitori pubblici ovvero nell’Albo Nazionale dei Costruttori, di cui al Decreto Legislativo 8 Agosto 1994, n. 490;

6. di aver preso piena ed integrale conoscenza dei documenti di gara e di accertarne tutte le condizioni;

7. di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi;

8. di mantenere valida l’offerta per 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

9. di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto in tutti i suoi articoli e in tutte le sue parti nessuna esclusa e di accettare senza condizioni tutti gli articoli e tutte le parti del Capitolato Speciale d’Appalto nessuna esclusa ed in particolare quelle relative agli obblighi di consegna e alle penalità previste;

10. di operare, nel realizzare la fornitura, secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 e che si approvvigionerà da fornitori che operano con sistemi di qualità rispondenti alle norme UNI EN ISO 9000;

11. a) che l’impresa che rappresento partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto oppure in caso di associazione temporanee d’impresa.

b)che l’impresa che rappresento, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d’impresa.

Specificare anche le parti di fornitura che saranno affidate a ciascuna impresa:

La presente dichiarazione, in caso di Associazione Temporanea di Imprese, dovrà essere resa per ciascuna impresa facente parte della riunione –

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

S I  I M P E G N A

inoltre a presentare l’originale dei documenti, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di Codesta Amministrazione.

Data ____________________

Firma del legale rappresentante

______________________________

Allegato 2

Comune di Senise

Provincia di Potenza

PUBBLICO INCANTO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N° 3 (tre) Automezzi da adibire per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie

Modello di Autocertificazione da compilare e da sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegare obbligatoriamente fotocopia di un documento di riconoscimento)

IMPORTO a BASE di APPALTO: € 162.000,00 I.V.A. esclusa

Oggetto: Attribuzione punteggio dotazioni accessorie -Istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di numero 3 (tre) Automezzi per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie

Il sottoscritto _____________________________________nato a______________il___________ nella mia qualità di___________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale in data ________________a rogito del Notaio ______________ Rep. N° _________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ________________________ forma giuridica Partita I.V.A.______________________ con sede legale in___________________________ Via/Piazza ________________________n°______ CAP____________ Telefono n°_____________ Fax n°________________ e-mail _______________ consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 d.p.r. 445/2000

Dichiaro di voler offrire per la gara in oggetto le seguenti caratteristiche e/o servizi aggiuntivi ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo:

A) SCUOLABUS con n. 36 posti + n. 1 posto accompagnatore + guida.

| Garanzia | Indicare il numero di mesi di garanzia aggiuntiva rispetto ai 24 richiesti |
| --- | --- |
| Tempi di consegna | Indicare il numero dei giorni in meno rispetto ai 120 richiesti dal Capitolato d’Appalto |
| Optional | Indicare le lettere degli optional offerti come indicati nel Capitolato Speciale |
| a) |
| b) |
| c) |
| d) |
| e) |
| f) |
| g) |
| h) |

B) SCUOLABUS con n. 28 posti + n. 1 posto accompagnatore + guida.

| Garanzia | Indicare il numero di mesi di garanzia aggiuntiva rispetto ai 24 richiesti |
| --- | --- |
| Tempi di consegna | Indicare il numero dei giorni in meno rispetto ai 120 richiesti dal Capitolato d’Appalto |
| Optional | Indicare le lettere degli optional offerti come indicati nel Capitolato Speciale |
| a) |
| b) |
| c) |
| d) |
| e) |
| f) |
| g) |
| h) |

C) AUTOVEICOLO TRASPORTO DISABILI con n. 4 posti + 3 posti carrozzina + accompagnatore + guida  con possibilità di adeguamento per soli disabili deambulanti a n. 7 posti + accompagnatore + guida

| Garanzia | Indicare il numero di mesi di garanzia aggiuntiva rispetto ai 24 richiesti |
| --- | --- |
| Tempi di consegna | Indicare il numero dei giorni in meno rispetto ai 120 richiesti dal Capitolato d’Appalto |
| Optional | Indicare le lettere degli optional offerti come indicati nel Capitolato Speciale |
| a) |
| b) |
| c) |
| d) |
| e) |
| f) |
| g) |
| h) |

Data________________

Firma del legale rappresentante

Allegato 3

Comune di Senise

Provincia di Potenza

PUBBLICO INCANTO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N° 3 (tre) Automezzi da adibire per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie

Modello di Autocertificazione da compilare e da sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. 445/200 (Allegare obbligatoriamente la fotocopia di un documento di riconoscimento)

IMPORTO a BASE di APPALTO: € 162.000,00 I.V.A. esclusa

Oggetto: Formulazione offerta - istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di numero 3 Automezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico per le scuole materne, elementari e medie

Il sottoscritto _____________________________________nato a______________ il___________ nella mia qualità di___________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale in data ________________a rogito del Notaio ______________ Rep. N° _________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ________________________ forma giuridica Partita I.V.A.______________________ con sede legale in_______________________ Via/Piazza__________________n°___________ CAP____________ Telefono n°____________ Fax n°________________ e-mail _______________ consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 d.p.r. 445/2000

Dichiaro di voler offrire per la gara in oggetto ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo:

RIBASSO PERCENTUALE (………% ) (IN LETTERE ……………………………………………..)

Data________________

Firma del legale rappresentante

_____________________________