ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE PER LE UU.OO. DI CHIRURGIA- EMATOLOGIA ED UROLOGIA.

AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione dei lotti del presente allegato avverrà con le modalità di cui all’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.i.m. sulla base dei parametri della qualità e del prezzo di seguito riportati:

Lotto 1

VIDEOTORACOSCOPIO

Importo a base d’asta Euro 90.000,00, Iva esclusa.

Configurazione del sistema richiesto:

| Q.tà | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Unità di controllo camera digitale per la massima definizione e accurata resa cromatica. |
| 1 | Camera digitale da 3 CCD. |
| 1 | Unità di gestione digitale dei segnali con accettazione di segnali video in ingresso ed elaborazione del segnale digitale per la visualizzazione sui dispay personali anche in modalità Picture in Picture. |
| 1 | Monitor colore 21” LCD medicale con supporto per monitor. |
| 1 | Dispay per la visualizzazione integrante leggerezza, ergonomicità e tecnologia. |
| 1 | Ottica 30° con possibilità di rotazione |
| 1 | Fonte di Luce 300W Xenon |
| 1 | Cavo luce a fibre ottiche 4,5 mmx300 cm. |
| 1 | Carrello porta sistema con almeno 4 ripiani, completo di trasformatore, elettrificato su 4 ruote. |

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Lotto 1 VIDEOTORACOSCOPIO |  |
| A) PARAMETRI QUALITA’ |  |
| Unità di controllo stereo-camera digitale 3D (tridimensionale) | 15 |
| Doppia stereo-camera digitale da 3 CCD con canali ottici separati | 5 |
| Display stereoptico personale per visualizzazione stereoscopica integrante leggerezza, ergonomicità per una corretta postura durante la procedura chirurgica e tecnologica | 15 |
| Possibilità di utilizzo contemporaneo di 3 display stereoptici personali | 5 |
| Visualizzazione in duplice modalità normale (2D) e stereoptica (3D) | 15 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 55 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |
| C) PREZZO OFFERTO APPARECCHIATURA E PREZZO CONTRATTO FULL-RISK | 40 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B) del lotto n.1.

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |

Lotto 2

SISTEMA DI ANALISI MOLECOLARE QUANTITATIVA (PCR IN REAL TIME)

Importo a base d’asta Euro 45.000,00, Iva esclusa.

Configurazione del sistema richiesto:

- Sistema totalmente automatico gestito da computer con software specifico per la progettazione di sonde e primers;

- Sistema aperto (non deve necessitare di kit dedicati);

- Sistema di lettura con almeno 4 fluorescenze in contemporanea;

- Applicazioni in Real-Time per analisi di PCR quantitative di discriminazione alleica;

- Kit già disponibili, ottimizzati e validati per lo studio del Genoma Umano;

- Blocchi ad almeno 36 posizioni;

- Utilizzo di provette standard da 0.2 ml;

- Completo di stampante e computer;

Caratteristiche tecniche minime dei reagenti da fornire:

- Reagenti singoli costituiti da:

- PCR Master Mix per chimica Taqman

- Reagenti per la retrotrascrizione

- Plate di reazione a 96 well

- Cover Adesivi Optical

- Primer e sonde Taqman

- Gene di controllo ABL

I seguenti Standard per:

- AML1-ETO

- CBFB-MYH11 A

- CBFB-MYH11 B

- CBFB-MYH11 E

- PML-RARA bcr1

- PML-RARA bcr2

- PML-RARA bcr3

- E2A-PBX1

- BCR-ABL e1a2 m-bcr

- BCR-ABL b3a2 M-bcr

- Servizio ready to order di primer e sonde sia Taqman che MGB in base alle sequenze fornite direttamente dall’utilizzatore o semplicemente specificando il tipo di mutazione richiesta.

- possibilità di reagenti Fast compatibili con lo strumento.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Lotto 2 SISTEMA DI ANALISI MOLECOLARE QUANTITATIVA (PCR IN REAL TIME) |  |
| A) PARAMETRI QUALITA’ APPARECCHIATURA |  |
| Correzione automatica della emissione di fluorescenza dei campioni interna alla soluzione di reazione | 1 |
| Software di analisi mediante algoritmo di deconvoluzione per l’analisi multicomponente | 5 |
| Possibilità di utilizzo di “Chimica Fast” con riduzione dei tempi di amplificazione e costi | 5 |
| Sistema di amplificazione di tipo Peltier | 1 |
| Sistema di eccitazione a lampada alogena | 1 |
| Numero di fluorescenze lette superiore a quello minimo richiesto | 3 |
| Sistema di rivelazione a CCD camera raffreddata | 2 |
| Blocco intercambiabile Fast | 5 |
| Strumento completamente dedicato alla tecnica real time (N.B. non deve essere un assemblato da un sistema di pcr qualitativa) | 5 |
| Possibilità di accedere al servizio di sintesi di sonde e primers custom direttamente alla ditta aggiudicataria | 2 |
| A)PARAMETRI QUALITA’ MATERIALE E REAGENTI |  |
| Saggi validati per lo studio del genoma umano sia per applicazioni di gene expression che per analisi di singole mutazioni puntiformi | 9 |
| Reagenti da utilizzare così costituiti: Master Mix da 400 rx ognuna da 25 microl, completa di rox Reagenti necessari per la retrotrascrizione di 400 rx da 25 microlitri 10 Plate di reazione completi di cover ottici adesivi sonda Taqman 6 nmoli Coppia di primer 10 nmoli Standard Gene di controllo ABL | 9 |
| Supporto scientifico Italiano per verifica esperimenti | 7 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 55 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |
| C) PREZZO OFFERTO APPARECCHIATURA E PREZZO CONTRATTO FULL-RISK | 40 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B)del Lotto n.2.

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 3 |
| Progetto del corso di formazione | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |

## LOTTO N.3 ECOGRAFO COMPATTO digitale per sala operatoria e day-surgery di urologia

Importo a base d’asta Euro 41.500,00, Iva esclusa.

## Caratteristiche tecniche:

- alimentazione a rete 220 V;

- portabilità, provvisto di carrello, dimensioni molto contenute con impugnatura ergonomica e materiale antiurto;

- almeno 1024 canali in TX e in RX

- monitor  da minimo 15” integrato, orientabile sia in senso verticale che orizzontale;

- possibilità di inserire/disinserire sul monitor la traccia per puntura ecoguidata sia con sonda convex (rene), sia con sonda transrettale (prostata);

- gestione sonde a larga banda e dotate di tecnologia multifrequenza (transrettale, lineare, convex, microconvex);

- completamente digitale con analisi in  B-Mode, M-Mode , Color Doppler,  Power Doppler e  Doppler pulsato e continuo;

- metodica di seconda armonica tissutale multifrequenza su sonde convex;

- tastiera alfanumerica ;

- tasti funzione dedicati per una semplice modalità di gestione;

- memoria cine ;

- uscita per stampante video e uscita USB per esportazioni delle immagini;

- uscita per gestione VTR;

- archivio interno con memoria;

- archiviazione immagini e loop in formato PC;

Dotato di : (quotare tutte le sonde connettibili ed allegare depliant)

- Sonda transrettale multifrequenza end-fire per ecografia prostatica

- Sonda Convex  con frequenza centrale di 3.7 MHz per esami addominali, renale;

- Sonda lineare ;

- Due collimatori,  per sonda convex per puntura ecoguidata del rene, con possibilità di evidenziare il precorso dell’ago che segue la traccia  inserita sul monitor;

- Sei collimatori metallici, pluriuso, autoclavabili, per sonda transrettale per biopsia ecoguidata della prostata con possibilità di evidenziare il percorso dell’ago che segue la traccia inserita sul monitor;

- Stampante a colori e/o stampante bianco-nero;

| Lotto n.3 ECOGRAFO COMPATTO |  |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ | Punti fino ad un max. di |
| Dotazione di collimatori metallici (all’aumento della dotazione di collimatori aumenta il punteggio di qualità a fianco riportato) | 20 |
| Portabilità e Peso inferiore a Kg. 100 | 10 |
| Presenza di multiconnettore per collegare più sonde simultaneamente | 10 |
| Tempo di attivazione ( dall’accensione al completo funzionamento) | 5 |
| Qualità immagine | 10 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 55 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |
| C) PREZZO OFFERTO APPARECCHIATURA E PREZZO CONTRATTO FULL-RISK | 40 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B) del Lotto n.3.

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 2 |
| Progetto del corso di formazione | 1 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |

LOTTO N.4  Attrezzatura per urodinamica

Importo a base d’asta Euro 20.800,00, Iva esclusa.

Si richiede attrezzatura completa per misurazione dei parametri urodinamici quali uroflussimetria, cistomanometria, studio pressione/flusso, Valsalva leak-point pressure, elettromiografia perineale, profilometria uretrale statica e dinamica, biofeedback :

- Personal computer con software specifico per esame urodinamico, con possibilità di elaborazione e stampa dei tracciati degli esami, monitor LCD a colori, stampante;

- Sistema modulare, multifunzione, integrato in un unico carrello asta di sostegno per sacca di soluzione fisiologica con  trasduttore di peso per il calcolo del volume infuso;

- pompa peristaltica con almeno 4 rulli per introduzione del liquido in vescica/uretra;

- sistema di tubi per collegamenti tra i vari dispositivi;

- trasduttori di volume e di pressione da collegare al PC,

- pre-amplificatore elettromiografico da collegare al PC;

- estrattore del catetere a velocità controllata, da collegare al PC;

- uroflussimetro con sostegno, recipiente per urine, trasduttore, collegamento al PC senza fili, meglio se con tecnologia bluetooth, con raggio d’azione di circa 30-40 metri;

- apparecchiatura corredata di un telecomando tale da permettere il controllo completo delle funzioni, senza toccare il computer,

- possibilità di inserire marker ritardati per evidenziare eventi che non erano stati marcati in tempo reale,

- sedia/comoda per minzione in posizione seduta;

- cateteri a due lumi per urodimamica;

- sonde transrettali per misurazione della pressione intraddominale.

| Lotto n.4 ATTREZZATURA PER URODINAMICA |  |
| --- | --- |
| A) PARAMETRI QUALITA’ | Punti fino ad un max. di |
| Collegamenti con tecnologia bluetooth | 25 |
| Software espandibile per riabilitazione pavimento pelvico/manometria anorettale | 15 |
| Gestione computerizzata dei vari esami con archiviazione/stampa | 15 |
| TOTALE PUNTEGGIO QUALITA’ | 55 |
| B) SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |
| C) PREZZO OFFERTO APPARECCHIATURA E PREZZO CONTRATTO FULL-RISK | 40 |
| TOTALE | 100 |

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del Servizio Post-vendita di cui al Punto B) del lotto n.4.

| Caratteristica | Punti fino ad un max. di |
| --- | --- |
| Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Tempi di intervento e tempi di ripristino dell’operatività dell’apparecchiatura, ubicazione della sede di assistenza tecnica ecc.) | 2 |
| Progetto del corso di formazione | 1 |
| TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO POST-VENDITA | 5 |

Le apparecchiature offerte dovranno avere una configurazione di base non inferiore a quella sopra indicata e integralmente definita.

Si precisa che tutte le caratteristiche tecniche richieste sono da considerarsi esclusivamente come indicative del livello tecnologico desiderato;

Si precisa, inoltre che le misure ( quelle non caratterizzanti l’apparecchiatura rispetto alla sua naturale funzione e destinazione d’uso) riportate tra le sopra elencate caratteristiche, sono da intendersi di massima, potendo, pertanto, la Ditta partecipante presentare offerte di apparecchiature le cui misure sono prossime a quelle richieste.

NOTA: L’Ente si riserva, in sede di valutazione tecnico/qualitativa della strumentazione proposta dalle ditte partecipanti a gara che la Commissione incaricata della valutazione stessa, possa chiedere la dimostrazione, presso questo Ospedale, delle apparecchiature offerte in gara al fine di verificarne la compatibilità con la strumentazione in uso ed il corretto e completo funzionamento.

Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo di cui al Punto C) dei Lotti n.1, n.2, n.3 e 4

La Ditta offerente dovrà indicare nell’offerta inclusa nella “Busta C” il prezzo della fornitura che dovrà essere, pena l’esclusione, non superiore alla base d’asta, ed il prezzo del contratto di manutenzione “full-risk”. La SA ritiene di dover valutare il costo di gestione del sistema durante l’intera vita utile dello stesso (9 anni). Si riportano quindi le seguenti definizioni:

C(Fornitura + garanzia). Offerta = Prezzo (IVA esclusa) della fornitura del sistema inclusivo di 24 mesi di garanzia presentato dall’Offerente;

C(Manutenzione annuale).Offerta = Prezzo (Iva esclusa) del canone annuale relativo al contratto di manutenzione “full-risk”;

DGOfferta = durata in anni della garanzia offerta secondo le prescrizioni del presente Capitolato;

Il costo totale del sistema per ciascuna offerta verrà determinato pertanto come di seguito riportato:

CGestione.Offerta = C(Fornitura+garanzia) Offerta + (9- DGOfferta) * C(Manutenzione annuale).Offerta

Verrà individuato  il valore minimo tra i differenti Cgestione.Offerta, individuato come: Cgestione.Min = Valore minimo fra i Cgestione.Offerta

Il punteggio Punti (Costo gestione).Offerta per la voce “Valutazione relativa al prezzo della fornitura ed ai costi di gestione”, verrà quindi attribuito secondo la regola:

Punti (Costo gestione).Offerta = CGestione.Min/CGestione.Offerta* 40

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

Contratto Full-Risk

L’Offerente, per il periodo post-garanzia, pena l’esclusione, dovrà proporre un contratto di manutenzione “Full-Risk”, per il periodo restante  oltre i due di garanzia obbligatoria e quelli proposti nel servizio post-vendita e, comunque, non oltre la vita utile del sistema offerto presumibilmente corrispondente a sette anni in tutto escluso 24 mesi di garanzia obbligatoria.

Il contratto di manutenzione “full-risk”:

- sarà vincolato per gli anni restanti e, comunque, non oltre la vita utile delle apparecchiature, il cui costo annuo sarà adeguato esclusivamente in relazione agli aggiornamenti ISTAT riferiti all’ultimo anno del triennio precedente.

- decorrerà a far data dal termine del periodo di garanzia, e potrà essere risolto anticipatamente con preavviso di quattro mesi da parte della SA per motivate ragioni sopravvenute.

- dovrà comprendere tutti gli aggiornamenti ove previsti sui software di sistema (ed eventuale hardware associato a tali aggiornamenti: ad es.: elaboratori, interfacce e periferiche e, sui software di elaborazione acquisiti con gara) senza che ciò comporti costi aggiuntivi;

- sarà valutato, comparativamente in fase di aggiudicazione, unitamente al costo offerto per l’apparecchiatura;

- non dovrà prevedere costi aggiuntivi per tutti i consumabili previsti, per le parti di ricambio, le spese di viaggio, i diritti di chiamata ecc…

La quotazione economica del contratto Full-risk deve essere riportata tassativamente, pena l’esclusione, nella busta contenente Offerta economica, Busta C.

Si precisa, infine che l’Ente si riserva la facoltà, alla scadenza del periodo totale di garanzia post- vendita delle apparecchiature oggetto della presente gara, per le quali è stata richiesta la valutazione quali/quantitativa del contratto full risk , di stipulare  o meno quest’ ultimo.