COMUNITA’ MONTANA “ ALTO BRADANO”

Viale I Maggio - ACERENZA.

PROVINCIA DI POTENZA

c.a.p. 85011                tel. 0971/742014 fax 0971/742024                                 c.f. 80004210763

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 Oggetto della fornitura

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto la fornitura di n. 15 autotelai PTT 15.5 q.li allestiti con vasca rifiuti da mc 2.8 e voltabidoni, di n. 9 autotelai PTT 100 q.li allestiti con compattatore da 10 mc a caricamento posteriore e n. 3 autotelai PTT 180 q.li allestiti con compattatore da 18 mc a caricamento posteriore idonei alla raccolta, compattazione e trasporto di rifiuti solidi urbani.

La fornitura è regolata dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non previsto, da quelle contenute nel D. Lgs. 163/2006.

Art. 2 Ammontare della fornitura

L’importo complessivo della fornitura è pari ad € 1.482.000,00 oltre l’I.V.A. al 20%.

Pertanto la percentuale di ribasso va riferita su detto importo.

Art. 3 Modalità della fornitura, località, penale

La fornitura dei n. 9 autotelai PTT 15.5 q.li allestiti con vasca rifiuti da mc 2.8 e voltabidoni, di n. 9 autotelai PTT 100 q.li allestiti con compattatore da 10 mc a caricamento posteriore e n. 3 autotelai PTT 180 q.li allestiti con compattatore da 18 mc a caricamento posteriore cui all’art. 1 dovrà essere effettuata entro il termine di giorni indicato nell’offerta della ditta aggiudicataria decorrenti dalla data della lettera con la quale viene comunicata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. La consegna avverrà presso le sedi indicate dall’Amministrazione, site nel territorio della Comunità Montana “Alto Bradano”.

Per data della consegna si intende quella in cui gli autotelai allestiti con vasca rifiuti, gli autocompattatori e le relative attrezzature verranno materialmente portate presso le sedi indicate e rese efficienti per l’uso cui sono destinate, comprese immatricolazioni, collaudi, targature, ecc. i cui oneri sono a carico dell’aggiudicatario.

Qualora gli automezzi o alcuno dei suoi componenti o apparecchiatura accessoria, non siano conformi alle caratteristiche richieste, saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti nel termine di 20 (venti) giorni a cura e spese della ditta aggiudicataria.

L’Amm/ne si riserva la facoltà, in seguito all’aggiudicazione definitiva, di ordinare la fornitura anche in pendenza del perfezionamento degli atti di aggiudicazione. In tal caso, l’aggiudicatario sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Il pagamento di quanto dovuto rimane subordinato a presentazione di fattura fiscalmente in regola da emettersi su richiesta della stazione appaltante.

In caso di inosservanza del termine di consegna indicato innanzi, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale giornaliera pari al 2% del valore degli automezzi o delle sue parti consegnate in ritardo.

In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’Ente appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, del danno provocato.

Art. 4 Oneri generali a carico del fornitore

Sono a carico della ditta fornitrice per intero le spese di immatricolazione, trasporto e quant’altro necessario per rendere gli automezzi efficienti per l’uso cui sono destinati.

La ditta dichiara esplicitamente di accettare in ogni caso il criterio mutuato dalla circolare della Cassa DD.PP. n° 1120/83 (in G.U. 11 luglio 1983, n° 188), secondo il quale il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione delle somme al competente Ufficio della Regione Basilicata e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria della Comunità Montana, non si computa ai fini della corresponsione di eventuali interessi per ritardato pagamento.

Art. 5 Domicilio

Agli effetti legali la Ditta fornitrice elegge domicilio presso la sede della Comunità Montana “Alto Bradano” – Viale I° Maggio - 85011 Acerenza (PZ).

Art. 6 Divieto di cessione a terzi del contratto

E’ fatto divieto al fornitore di cedere il contratto a terzi totalmente o parzialmente.

Art. 7 Risoluzione del contratto

Qualora la Ditta manchi anche solo ad uno dei patti contrattuali e non osservi le prescrizioni tecniche indicate nel presente disciplinare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti conseguenti alla stipulazione del nuovo contratto.

Art. 8 Caratteristiche della fornitura

8.1 - Autotelai PTT 15.5 q.li allestiti con vasca rifiuti da mc 2.8 con voltabidoni

1 - Dimensioni, pesi, prestazioni dell’automezzo allestito

- Passo non superiore a mm 1810;

- Lunghezza veicolo allestito non superiore a mm 3760;

- Larghezza veicolo allestito non superiore a mm 1450;

- Altezza veicolo allestito non superiore a mm 1950;

- Portata utile legale minimo Kg 330.

2 - Caratteristiche dell’autotelaio

- Autotelaio cabinato;

- Guida a sinistra;

- Posti in cabina minimo 2;

- Cilindrata non superiore a cc. 1300;

- Potenza motore non inferiore a Kw 45;

- Motore con omologazione EURO 4;

3 - Caratteristiche dell’attrezzatura

- Vasca da mc 2.8 circa;

- Sistema di scarico a mezzo ribaltamento a 90° ad un’altezza minima di 1400 mm da terra;

- Sistema di funzionamento dell’attrezzatura oleodinamico;

- Dispositivo per la movimentazione di n. 2 bidoncini attacco a pettine da lt. 40-120/360 (UNI EN 840-1);

- Supporto pala e scopa;

- Portelle laterali (destra  e sinistra) per agevolare le operazioni di carico manuale;

- Piedi stabilizzatori;

- Faro rotante a luce gialla;

- Verniciatura in colori aziendali;

- L'attrezzatura sarà dotata di marcatura CE rispondendo ai  requisiti di  sicurezza previsti dalla "Direttiva Macchine"  89/392/CEE  e sue successive modifiche ed integrazioni.

4 - Materiali utilizzati per la vasca (caratteristiche minime)

- Vasca costruita interamente  in lamiera di acciaio speciale con elevata resistenza all'abrasione ed allo snervamento, antiusura, a perfetta tenuta stagna.

8.2 - Autotelai PTT 100 q.li allestiti con compattatore da 10 mc a caricamento posteriore

1 - Dimensioni, pesi, prestazioni dell’automezzo allestito

- Passo non superiore a mm. 3400;

- Lunghezza veicolo allestito non superiore a mm 6700;

- Larghezza veicolo allestito non superiore a mm 2400;

- Altezza veicolo allestito non superiore a mm 3400;

- Portata utile legale minimo Kg 3000

2 - Caratteristiche dell’autotelaio

- Autotelaio 2 assi – PTT min. 100 q.li

- Autotelaio cabinato;

- Guida a sinistra;

- Posti in cabina minimo 2;

- Cilindrata non inferiore a cc 4000;

- Potenza massima motore non inferiore a Cv 160;

- Motore con omologazione EURO 5;

3 - Caratteristiche dell’attrezzatura

- Capacità utile del cassone (escluso il volume della tramoggia di carico): mc. 10 (minimo);

- Rapporto di compattazione min. 4:1;

- Sistema di scarico del cassone con paratia di espulsione a comando idraulico;

- Sistema di funzionamento dell’attrezzatura oleodinamico;

- Gruppo di compattazione allocato direttamente nel cassone e movimentato da cilindri oleodinamici;

- Dispositivo per il sollevamento/svuotamento di n. 2 bidoncini attacco a Pettine da lt. 120/240/360 (UNI EN 840-1);

- Dispositivo per la sollevamento/svuotamento di cassonetti con attacco DIN 30700 da lt. 660/770/1100;

- Attrezzatura di compattazione rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE - direttiva macchine 89/392/CEE DPRE 459/96 e sue successive modificazioni ed integrazioni - ed alla norma UNI EN1501-1 attualmente in vigore;

- Accoppiamento  diretto per ricevere i rifiuti dal veicolo satellite del precedente cap. 8.1;

- Canalina di raccolta liquami tra cassone e portellone al fine di rendere il mezzo idoneo al servizio di raccolta umido;

- Cicli di compattazione: ciclo automatico singolo  - ciclo automatico sincronizzato con voltacontenitori - ciclo automatico continuo - ciclo manuale con pulsanti o leva a movimenti singoli a fasi indipendenti;

- Fari rotanti a luce gialla;

- Telecamera posteriore e monitor in cabina;

- Pedane posteriori omologate a norma di legge e provviste di cuscino paracolpi imbottito a protezione degli operatori;

- Supporto Pala e scopa;

- Pannelli posteriori retro riflettenti

- Barre laterali antincastro (paraciclo);

- Portella posteriore per agevolare le operazioni di carico a mano;

- Conta ore di funzionamento dell’attrezzatura;

- Verniciatura in colori aziendali

- Parafanghi e paraschizzi posteriori

4 - Materiali utilizzati per il cassone

- Cassone monoscocca (contenente anche la bocca di carico) costruito interamente  in lamiera di acciaio speciale con elevata resistenza  all'abrasione e allo snervamento, antiusura, a perfetta tenuta stagna dotato di una spondina posteriore, sportello laterale anteriore di rilascio liquami e valvola di scarico. Struttura portante in acciaio.

8.3 - Autotelai PTT 180 q.li allestiti con compattatore da 18 mc a caricamento posteriore

1 - Dimensioni, pesi, prestazioni dell’automezzo allestito

- Passo non superiore a mm. 4300;

- Lunghezza veicolo allestito non superiore a mm 8500;

- Larghezza veicolo allestito non superiore a mm 2600;

- Altezza veicolo allestito non superiore a mm 3700;

- Portata utile legale minimo Kg 7000

2 - Caratteristiche dell’autotelaio

- Autotelaio 2 assi – PTT min. 180 q.li

- Autotelaio cabinato;

- Guida a sinistra;

- Posti in cabina minimo 2;

- Cilindrata non inferiore a cc 5900;

- Potenza massima motore non inferiore a Cv 250;

- Motore con omologazione EURO 5;

3 - Caratteristiche dell’attrezzatura

- Capacità utile del cassone (escluso il volume della tramoggia di carico): mc. 18 (minimo);

- Rapporto di compattazione min. 4:1;

- Sistema di scarico del cassone con paratia di espulsione a comando idraulico;

- Sistema di funzionamento dell’attrezzatura oleodinamico;

- Gruppo di compattazione allocato direttamente nel cassone e movimentato da cilindri oleodinamici;

- Dispositivo per il sollevamento/svuotamento di n. 2 bidoncini attacco a Pettine da lt. 120/240/360 (UNI EN 840-1);

- Dispositivo per la sollevamento/svuotamento di cassonetti con attacco DIN 30700 da lt. 660/770/1100;

- Attrezzatura di compattazione rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE - direttiva macchine 89/392/CEE DPRE 459/96 e sue successive modificazioni ed integrazioni - ed alla norma UNI EN1501-1 attualmente in vigore;

- Accoppiamento diretto per ricevere i rifiuti dal veicolo satellite del precedente cap. 8.1;

- Accoppiamento diretto con compattatori di media e grande portata ed in particolare per ricevere i rifiuti dal compattatore del precedente cap. 8.2;

- Canalina di raccolta liquami tra cassone e portellone al fine di rendere il mezzo idoneo al servizio di raccolta umido;

- Cicli di compattazione: ciclo automatico singolo  - ciclo automatico sincronizzato con voltacontenitori - ciclo automatico continuo - ciclo manuale con pulsanti o leva a movimenti singoli a fasi indipendenti;

- Fari rotanti a luce gialla;

- Telecamera posteriore e monitor in cabina;

- Pedane posteriori omologate a norma di legge e provviste di cuscino paracolpi imbottito a protezione degli operatori;

- Supporto Pala e scopa;

- Pannelli posteriori retro riflettenti

- Barre laterali antincastro (paraciclo);

- Portella posteriore per agevolare le operazioni di carico a mano;

- Conta ore di funzionamento dell’attrezzatura;

- Verniciatura in colori aziendali

- Parafanghi e paraschizzi posteriori

4 - Materiali utilizzati per il cassone

- Cassone monoscocca (contenente anche la bocca di carico) costruito interamente  in lamiera di acciaio speciale con elevata resistenza  all'abrasione e allo snervamento, antiusura, a perfetta tenuta stagna dotato di una spondina posteriore, sportello laterale anteriore di rilascio liquami e valvola di scarico. Struttura portante in acciaio.

Art. 9 Norme finali

Ciascun mezzo dovrà essere completo del logo della Comunità Montana “Alto Bradano” con relativa scritta “Servizio Raccolta Differenziata” impresso sui due sportelli.

Sia i mezzi che le apparecchiature dovranno essere corredate delle relative garanzie originali della casa costruttrice secondo le condizioni generali di vendita per un periodo non inferiore a 2 anni, come per legge.

Dovranno essere altresì fornite le certificazioni di collaudo, immatricolazione, omologazione e quant’altro occorra per avere la macchina “su strada ed operativa” secondo le norme in materia vigenti in Italia.

Tutte le spese relative rimangono a carico della ditta aggiudicataria.

Acerenza, lì 28/Agosto/2009

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonio Settanni)